## Slide 1
裸机、RTOS 与 Embedded Linux：推理软件栈
三种替代执行环境；计算算法可复用，资源管理与设备交接分别适配
裸机
模型应用
输入处理 / 分词 / 采样 / 输出
推理运行时 / 算子后端
模型与张量 / 执行计划 / 工作区与 KV
主循环 / 中断 / 状态机
手动组织资源、事件与错误
裸机设备驱动
平台地址 / 同步 / 轮询或 IRQ
向量算子代码
RVV 指令
显式配置
VS / FS 状态
调用 / 事件
设备请求
算子执行
NPU 设备（候选）
命令 / 数据搬运 / 完成状态
CVA6 / Ara
RVV 执行路径
提交 / 完成
指令执行
共享平台资源：主存 / 缓存 / 中断
RTOS
模型应用
输入处理 / 分词 / 采样 / 输出
推理运行时 / 算子后端
模型与张量 / 执行计划 / 工作区与 KV
任务 / 队列 / 信号量
按优先级调度与同步
RTOS 设备驱动
互斥 / 提交 / ISR 唤醒
向量算子代码
RVV 指令
FP / RVV 上下文
需适配与验收
服务 / 等待
设备请求
算子执行
NPU 设备（候选）
命令 / 数据搬运 / 完成状态
CVA6 / Ara
RVV 执行路径
提交 / 完成
指令执行
共享平台资源：主存 / 缓存 / 中断
Embedded Linux
模型应用
输入处理 / 分词 / 采样 / 输出
推理运行时 / 算子后端
模型与张量 / 执行计划 / 工作区与 KV
进程 / 线程 / 系统服务
文件、内存与生命周期管理
Linux 内核设备驱动
DMA 映射 / 同步 / IRQ
向量算子代码
RVV 指令
用户态 RVV
上下文需验收
系统服务
设备请求
算子执行
NPU 设备（候选）
命令 / 数据搬运 / 完成状态
CVA6 / Ara
RVV 执行路径
提交 / 完成
指令执行
共享平台资源：主存 / 缓存 / 中断
共同契约：张量布局 · 设备地址 · 缓存交接 · 缓冲区所有权 · 完成与错误恢复
紫色箭头：服务与设备控制 绿色箭头：RVV 指令路径 虚线设备框：未来候选

## Slide 2
一次推理任务：控制、计算与数据交接
未来 NPU / GB 场景的逻辑职责；不是冻结的 RTL 拓扑，也不引入 CPU 直访 GB
控制与完成
CVA6 应用 / 运行时
分词 / 执行计划 / 采样
驱动 / OS 适配
发布 / 提交 / 等待 / 恢复
NPU 任务控制（候选）
协调搬运与计算状态
完成与错误状态
按任务契约交付
请求
有序提交
状态汇总
状态 / IRQ 通知；驱动核实结果可见与错误
数据与计算资源
DDR 主存
权重 / KV / 输入
需回主存的结果
DDR ↔ GB 搬运职责
候选实现
地址 / 长度 / 同步 / 错误
GB：独立片上 SRAM
需求已确认，尚待实现
分块就绪 / 所有权 / 复用
NPU 计算单元
候选算子后端
读取输入 / 写入结果
经现有普通内存路径
含 L1D / 写缓冲 / LLC
搬运命令 / 状态
计算命令 / 状态
旁路数据
显式搬运
计算读 / 写
① 发布输入
顺序与可见性成立后交给设备
同步措施依平台一致性契约
② 分块执行
GB 就绪后计算；结果按需搬回 DDR
不得把 GB 当作透明缓存
③ 交付结果
计算结束 ≠ 结果可消费
写回、同步与错误检查满足任务契约
紫：控制与状态 蓝灰：主存访问 绿：GB 数据 虚线：候选或尚待实现的职责
OS 负责组织任务和资源；平台负责兑现地址、缓存与完成语义。算子分工及具体连接仍待验证。