## Slide 1
方案一：CPU 标量端不直接访问 GB
CPU 后处理前，由 Ara 转存到预留 SPM，或由搬运器转存到 DDR
CVA6 / Ara 计算与访存
NPU 与显式搬运（规划）
独立片上共享存储（规划）
CVA6
标量 load / store
GB 访问属性单独配置
Ara
RVV / 单一 AXI 出口
现有失效过滤
关联 CVA6 L1D
地址分流
普通 / GB
Ara 普通路径宽度适配
32 × NrLanes → 64-bit
外部中断
PLIC / CLIC
NPU 计算
GB 数据读写
DDR ↔ GB 搬运器
引擎实现待定
NPU / 搬运器控制与完成状态
主 AXI Xbar · 64-bit
普通内存、寄存器与外部存储目标
GB 多入口适配 / 仲裁 / bank 调度
位宽、ID、字节选通；按需 CDC
逻辑入口数不等于 SRAM 物理端口数
GB SRAM
独立物理存储 · 容量 / bank / 端口待定
CPU 可达时建议不缓存、不可执行
Reg 扩展配置路径
AXI → Reg → RegExt
现有原子适配
普通内存路径
LLC / SPM
预留 SPM 可作结果暂存
DDR 合流边界
端口 / 适配待定
Controller / PHY
AXI4 接入
DDR
外部主存
CPU 标量端无 GB 数据出口
GB 窗口不在主 Xbar 上映射
64-bit
RVV
指令 / 结果
L1D 失效请求
32 × NrLanes
普通地址
64-bit
GB 地址
Ara GB
bank 读写服务
主存 / SPM
搬运器 DDR 主口 · 绕过 LLC
配置访问
RegExt 配置 / 状态访问
完成 / 错误 IRQ
蓝灰：普通访存 绿：GB 访存 紫：指令 / 配置 暗红：完成通知 橙：方案二新增主机通路
箭头表示请求方向，存储响应省略；RVV 双向线含结果。跳线处不连接。虚线框标示尚未实施的规划部件。

## Slide 2
方案二：CPU 通过 64-bit 主机口访问 GB
少量结果可直接读取；反复排序时复制到 CPU 私有工作区
CVA6 / Ara 计算与访存
NPU 与显式搬运（规划）
独立片上共享存储（规划）
CVA6
标量 load / store
GB 访问属性单独配置
Ara
RVV / 单一 AXI 出口
现有失效过滤
关联 CVA6 L1D
地址分流
普通 / GB
Ara 普通路径宽度适配
32 × NrLanes → 64-bit
外部中断
PLIC / CLIC
NPU 计算
GB 数据读写
DDR ↔ GB 搬运器
引擎实现待定
NPU / 搬运器控制与完成状态
主 AXI Xbar · 64-bit
普通内存、寄存器与外部存储目标
GB 多入口适配 / 仲裁 / bank 调度
位宽、ID、字节选通；按需 CDC
逻辑入口数不等于 SRAM 物理端口数
GB SRAM
独立物理存储 · 容量 / bank / 端口待定
CPU 可达时建议不缓存、不可执行
Reg 扩展配置路径
AXI → Reg → RegExt
现有原子适配
普通内存路径
LLC / SPM
预留 SPM 可作结果暂存
DDR 合流边界
端口 / 适配待定
Controller / PHY
AXI4 接入
DDR
外部主存
GB 主机访问适配
外部 AXI 出口 · 64-bit
64-bit
RVV
指令 / 结果
L1D 失效请求
32 × NrLanes
普通地址
64-bit
GB 地址
Ara GB
bank 读写服务
主存 / SPM
搬运器 DDR 主口 · 绕过 LLC
配置访问
RegExt 配置 / 状态访问
完成 / 错误 IRQ
CPU GB 支路
蓝灰：普通访存 绿：GB 访存 紫：指令 / 配置 暗红：完成通知 橙：方案二新增主机通路
箭头表示请求方向，存储响应省略；RVV 双向线含结果。跳线处不连接。虚线框标示尚未实施的规划部件。