## Slide 1
DDR–GB：数据存储互连与一致性协调
普通主存、GB 访问与 DDR 搬运分路；虚线表示新增或待扩展职责
CVA6–Ara 普通主存路径与 GB 分流
共享 GB：计算访问与显式搬运
DDR 控制器
合流位置示意
CVA6
L1D
WT / 读副本
写缓冲
在途标量写
Ara
单一 AXI 出口
失效过滤
现有 Ara 机制
地址分流
普通地址 / GB
位宽适配
普通地址 → 64-bit
主 AXI Xbar
系统 64-bit
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
WB 缓存 / 片上 SPM
逐行协调接口待扩展
NPU 计算
GB 数据读写
ISP / 帧写入器
GB 工作区 / DDR 帧
共享数据代理
Ara / NPU / ISP / 搬运器
GB 适配 / 仲裁 / bank
Global Buffer
独立 SRAM
工作区 / 双缓冲
DDR–GB 搬运器
显式搬入 / 写回
独立于计算访问
设备一致性入口
请求准入 / 完成
不分配 LLC 行
合流 / 仲裁
读写调度
在途跟踪
共享 DDR 带宽
PHY / DDR
外部主存
一致性协调（候选职责）
逐行排序 / 副本与写权限 / 冲突访问
汇合探测响应、失效确认、在途状态与完成事件
标量内存访问
pending / barrier
写失效
回填 / 写回 / 透传
GB 地址分支
搬运器的 GB 端
图像帧写入：独立设备事务
缓存直接供数（候选）
L1D / 写缓冲探测与排空
原子冲突协调
LLC 探测 / 确认
DDR 在途协调
蓝灰：AXI / 数据返回 绿：GB 本地读写 紫：一致性接口 跳线处交叉而无连接；双向线合并请求与返回。

## Slide 2
DDR 地址数据搬入 GB：最新版本从哪里来
先发布输入并协调目标行，再由 DDR 或持有最新数据的缓存供数
A DDR 已最新，无冲突在途事务
DDR
最新版本可读
设备一致性入口
确认 DDR 版本已最新
搬运器
接收本次读取结果
GB（经共享代理）
写入后发布 ready
DDR 已保存最新版本，L1D / LLC 的干净副本可以继续使用。
B LLC 持有最新脏数据
LLC 脏行
比 DDR 更新
设备一致性入口
取得缓存数据
搬运器
接收最新版本
GB（经共享代理）
保存本次读取版本
缓存可直接供数（候选）；采用 DDR 供数路径时，先 clean 到 DDR 再读取。
C CPU 有按顺序必须先完成的写
CPU 写缓冲
建立发布顺序 / 排空
LLC / 共享点
接收已排序的更新
协调后搬运
等待先行写可见
GB（经共享代理）
数据完整后才 ready
CPU 先发布输入；协调点等待相关写完成，并处理同址回填与替换。
GB 保存本次搬入的数据版本；后续计算需要更新后的源数据时，重新搬运。

## Slide 3
GB 数据写入 DDR：先协调，再发布新版本
完整覆盖与部分更新都需处理在途冲突、失效确认及任务完成；下图为逻辑阶段
A 完整覆盖所有相关一致性粒度
GB → 代理 → 搬运器
全行备妥
全部字节有效
目标行协调
排序在途访问
取得本次写权限
L1D / LLC
失效并确认
完整覆盖可省回写
DDR 写入
写入完整新行
保持约定访问次序
完成 / 释放
达到约定可见点
再发布任务状态
“完整”按实际缓存粒度判断：满 WSTRB 的一个 beat，可能仍只覆盖缓存行的一部分。
B 部分行更新：先保护未覆盖字节的最新值
GB → 代理 → 搬运器
地址 / 长度
字节有效掩码
目标行协调
安排冲突访问次序
协调回填 / 替换
L1D / LLC
clean 或取数暂存
失效旧副本并确认
DDR 更新
按 WSTRB 更新
或写入已合并新行
完成 / 释放
等待写入与确认
再发布任务状态
最新旧行
A
B
C
D
+ GB 仅更新第二段 X
A
X
C
D
保留 A / C / D
出错时记录部分完成范围，暂停复用缓冲；排空迟到事务或受控复位后恢复。
需要整帧一致视图时，用版本、所有权或双缓冲组织跨行数据交接。