## Slide 1
DDR 互联候选结构 · 共享 Global Buffer
S0 = SoC / LLC · S1 = 统一 NPU / GB 搬运 · S2 = 图像帧写入
CVA6–Ara 系统路径
CVA6
L1D / 写缓冲
Ara
单一 AXI 访存出口
失效过滤
现有
地址分流
新增
位宽适配
普通地址
独立 GB / NPU 子系统
NPU 计算
独立于搬运器
共享数据代理
仲裁 / bank 冲突
Global Buffer
独立分 bank SRAM
工作区 / 双缓冲
NPU / GB 搬运
DDR ↔ GB
图像接收 / ISP / 帧写入
LVDS
解串 / 帧行
CDC/FIFO
像素缓冲
ISP
处理/行缓冲
帧选择
RAW / ISP
帧 DMA
地址/stride
RAW 旁路
ISP 中间数据
主 AXI Crossbar
系统 64 bit
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
WB 缓存 / 片上 SPM
DDR Controller · 多 AXI slave
S0
SoC / LLC
S1
NPU / GB
S2
帧写入
端口仲裁 / QoS
共享 DDR 带宽
读写 / Bank / Row / 命令调度
PHY / DDR
外存器件
GB 容量、bank、位宽及频率待定
并行能力取决于 SRAM 带宽与分区
AXI / 外存通路
GB 本地读写
像素流
缓存一致性协调（候选）
行状态 / 写权限 / 在途事务 / 探测与完成确认
L1D / 写缓冲：探测与排空
原子冲突协调
LLC 探测 / 失效确认
S1 请求准入 / 完成
S2 请求准入 / 完成
在途 / 完成
缓存一致性控制（新增）

## Slide 2
DDR 地址数据搬入 GB：最新版本从哪里来
先发布输入并协调目标行，再由 DDR 或持有最新数据的缓存供数
A DDR 已最新，无冲突在途事务
DDR
最新版本可读
设备一致性入口
确认 DDR 版本已最新
搬运器
接收本次读取结果
GB（经共享代理）
写入后发布 ready
DDR 已保存最新版本，L1D / LLC 的干净副本可以继续使用。
B LLC 持有最新脏数据
LLC 脏行
比 DDR 更新
设备一致性入口
取得缓存数据
搬运器
接收最新版本
GB（经共享代理）
保存本次读取版本
缓存可直接供数（候选）；采用 DDR 供数路径时，先 clean 到 DDR 再读取。
C CPU 有按顺序必须先完成的写
CPU 写缓冲
建立发布顺序 / 排空
LLC / 共享点
接收已排序的更新
协调后搬运
等待先行写可见
GB（经共享代理）
数据完整后才 ready
CPU 先发布输入；协调点等待相关写完成，并处理同址回填与替换。
GB 保存本次搬入的数据版本；后续计算需要更新后的源数据时，重新搬运。

## Slide 3
GB 数据写入 DDR：先协调，再发布新版本
完整覆盖与部分更新都需处理在途冲突、失效确认及任务完成；下图为逻辑阶段
A 完整覆盖所有相关一致性粒度
GB 数据（经代理）
全行备妥
全部字节有效
目标行协调
排序在途访问
取得本次写权限
L1D / LLC
失效并确认
完整覆盖可省回写
DDR 写入
写入完整新行
保持约定访问次序
完成 / 释放
达到约定可见点
再发布任务状态
“完整”按实际缓存粒度判断：满 WSTRB 的一个 beat，可能仍只覆盖缓存行的一部分。
B 部分行更新：先保护未覆盖字节的最新值
GB 数据（经代理）
地址 / 长度
字节有效掩码
目标行协调
安排冲突访问次序
协调回填 / 替换
L1D / LLC
clean 或取数暂存
失效旧副本并确认
DDR 更新
按 WSTRB 更新
或写入已合并新行
完成 / 释放
等待写入与确认
再发布任务状态
最新旧行
A
B
C
D
+ GB 仅更新第二段 X
A
X
C
D
保留 A / C / D
出错时记录部分完成范围，暂停复用缓冲；排空迟到事务或受控复位后恢复。
需要整帧一致视图时，用版本、所有权或双缓冲组织跨行数据交接。