## Slide 1
① 交接方式：谁在什么时候维护缓存
同一布局：左侧为 CPU 缓存层次，右侧为设备；沿绿线比较设备接入位置。
A 软件维护 + 非一致性 DMA
软件维护全层次；硬件直接访问内存
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
普通互连
软件交接
驱动
交接前后由软件 clean / invalidate
设备直访 DDR；交接区限制冲突访问
B 搬运边界硬件维护
由硬件执行范围维护；传输期间范围排他
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
维护 / 准入引擎
搬运边界
硬件排空、维护并确认；传输期范围排他
项目低成本候选：以块 / 任务为边界
蓝灰：CPU 常规访存 绿色：设备访问 / 数据 紫色：维护 / 探测与确认（双向合并）

## Slide 2
② 协调范围：只到 LLC，还是覆盖 CPU 私有缓存
同一布局：左侧为 CPU 缓存层次，右侧为设备；沿绿线比较设备接入位置。
C LLC-coherent DMA
LLC 硬件协调；CPU 私有缓存仍需软件维护
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
LLC 接入
局部协调
驱动
CPU 私有缓存由软件维护
LLC 可供数；设备访问经过 LLC
D I/O 一致性 · 分配缓存行
CPU 缓存由硬件协调；允许设备分配 LLC
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
一致性协调点
含缓存分配
硬件协调 CPU 私有缓存和 LLC
设备可分配 LLC 行，利用片上复用
蓝灰：CPU 常规访存 绿色：设备访问 / 数据 紫色：维护 / 探测与确认（双向合并）

## Slide 3
③ 项目建议在哪里：I/O 一致性的一种分配策略
同一布局：左侧为 CPU 缓存层次，右侧为设备；沿绿线比较设备接入位置。
E I/O 一致性 · 不分配 LLC
项目优先评估；与 D 同类，改变分配策略
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
一致性协调点
设备不分配 LLC
项目优先评估：逐行排序、每笔事务协调
控制访问缓存；供数路径见下一张详图
F 完整缓存代理一致性
设备新增同地址私有缓存，参与探测和权限转移
CPU
L1 / L2
写缓冲
LLC
系统侧缓存
内存接入 / DDR
加速器
独立本地 SRAM
DMA
设备私有缓存
一致性互连
多缓存代理
设备私有缓存也接收探测并返回数据
本地 SRAM 仍显式管理；分配策略另设
蓝灰：CPU 常规访存 绿色：设备访问 / 数据 紫色：维护 / 探测与确认（双向合并）

## Slide 4
E：同属 I/O 一致性的两种供数实现
比较场景：CPU 的最新数据在 LLC 脏行中，DMA 将该行搬入独立 GB。
E1 先清理到 DDR，再搬运
L1D / 写缓冲
LLC
持有最新脏行
一致性协调点
逐行准入、探测、冲突排序及完成确认
DDR
搬运器 / DMA
共享数据代理
GB
独立 SRAM
② clean
等待 DDR 可见
① 受保护的探测与访问
③ 写入 GB
保留 DDR 供数路径；脏数据经历写回与再次读取。
两种实现均保持：设备不分配 LLC 行，GB 按任务管理。
E2 缓存直接供数（待评审路径）
L1D / 写缓冲
LLC
持有最新脏行
一致性协调点
逐行准入、探测、冲突排序及完成确认
DDR
搬运器 / DMA
共享数据代理
GB
独立 SRAM
② 最新数据
DDR 可暂时保留旧值；由 LLC 提供本次读数据。
① 受保护的探测与访问
③ 写入 GB
两种实现均保持：设备不分配 LLC 行，GB 按任务管理。
设备写入时，两种实现共同需要的逻辑步骤
准入与冲突排序
保护未覆盖字节
旧副本失效确认
提交新数据
发布完成
E1 / E2 均须保护从探测到访问完成的过程；整块传输期间，其他地址仍可并发访问。
边界维护方案 B 则在交接时维护整个范围，并在传输期间限制该范围的冲突访问。
蓝灰：常规访存 / 后备路径 绿色：本场景的数据 紫色：控制与确认 虚线框：项目候选职责