## Slide 1
CPU＋NPU 推理：从模型到一次设备任务
通用职责归纳；离线编译与目标执行分开，具体 API 和算子覆盖依平台实现
开发主机：转换与编译
模型与输入约束
图 / 权重 / 校准数据 / 形状
面向目标的编译
量化 / 划分 / 布局 / 分块 / 内存规划
部署产物
模型包 / 命令流 / 生成代码
解析
目标相关产物
目标 SoC：加载、调度与执行
CPU 应用 / 推理运行时
加载模型 / 准备张量 / 调度子图
CPU 算子与后处理
后端选择的 CPU 工作
应用消费结果
检查状态 / 后处理 / 输出
设备与平台适配
地址 / 同步 / 提交 / 等待 / 恢复
NPU 执行资源
命令控制 / 搬运 / 计算
张量存储与工作区
外存 / 片上 SRAM；按平台规划
部署与加载
函数调用
CPU 路径结果
设备任务
提交 / 完成
张量读写 / 搬运
CPU 与设备交接缓冲区
同步后消费
棕：编译产物流转 紫：调用、控制与状态 蓝灰：张量与结果
图中的边界是软件职责；CPU 回退、内存共享和任务完成都需要明确实现。

## Slide 2
三种加速器调用方式：相似目标，不同接口
分别取 NVDLA headless Linux、Ethos-U Cortex-M、Gemmini RoCC 路径
NVDLA
应用加载 loadable
绑定输入与输出
用户态运行时 UMD
构造 DLA task
内核驱动 KMD
engine scheduler / 寄存器 / IRQ
NVDLA 功能块
DMA / 卷积 / 后处理
DRAM / 可选片上 SRAM
张量缓冲区
运行时 API
提交任务
配置 / 完成
数据访问
Arm Ethos-U
应用执行 TFLite 模型
Vela 生成 NPU 子图
TFLM 与 CPU kernels
CPU 算子 / Ethos-U custom op
Ethos-U core driver
命令流 / 区域基址 / 中断处理
Ethos-U NPU
执行已编译的命令流
平台内存 / tensor arena
常量 / 激活 / scratch
Invoke
custom op 调用
启动 / 完成
数据访问
Gemmini
RISC-V 应用 / 算子库
矩阵 / 卷积 / 可选框架适配
C 宏与分块算子
配置 / mvin / compute / mvout
CPU 自定义指令 → RoCC
Gemmini 命令与同步
Gemmini 阵列与本地存储
scratchpad / accumulator
SoC 主存层次
经 DMA 与 TileLink 访问
库函数
发射指令
执行命令
数据访问
紫：调用 / 指令 / 控制 蓝灰：数据；各列省略 CPU 的普通访存，三者不是同一总线接口。

## Slide 3
Deeploy / Siracusa：编译安排计算与显式搬运
依据论文的部署机制归纳；图中 L1 / L2 为软件管理的片上存储，不是 CVA6 缓存
开发主机
量化 ONNX
模型 / 形状 / 数据类型
Deeploy 编译
算子映射 / 分块约束 / 静态内存规划
生成 C 代码
算子调用 / DMA / 同步
Siracusa：主控与异构计算集群
主控核
启动计算集群 / 应用控制
8 核 RISC-V 集群
执行 CPU kernels / 管理分块
N-Eureka NPU
常量权重线性层 → 1×1 卷积
交叉编译与加载到目标程序
任务派发
配置 / 等待 / 同步
TCDM 访问互连 / 仲裁
CPU 读写
NPU 激活读写
L2 片上存储
输入 / 激活 / KV / 其他权重
集群 DMA
L2 ↔ L1 分块
L1 TCDM
CPU 与 NPU 共享的数据块
NMS 权重存储
SRAM / MRAM
AXI
访问 bank
专用供权重
搬运控制
紫：控制与同步 蓝灰：主存 / 权重数据 绿：共享 TCDM 数据 棕：编译产物
静态权重映射到 NPU；其他算子由集群执行。数据驻留、分块和搬运由部署方案共同决定。

## Slide 4
LLM 推理：阶段、状态与异构分工
上部是通用执行关系；下部是 llm.npu 的 prefill 特有优化，不能等同于 decode 加速
通用自回归推理
CPU 输入准备
分词 / 输入张量
Prefill
处理输入 token / 计算 logits
Decode
逐 token 推进
采样与终止判断
按实现分配到 CPU 等
tokens
首轮 logits
下一 token
后续 logits
KV cache：跨步保留的算法张量
本步追加 / 后续读取；容量依上下文增长
应用输出
首 token / 持续输出
生成 KV
读取 / 追加 KV
输出 token
llm.npu 案例：移动平台上的 prefill 优化
固定大小的 prompt 块
保持因果依赖
复用预编译子图
张量 / 块级分配
识别离群值与硬件适配
按依赖安排执行
NPU 主计算
适配的整数运算
CPU / GPU
离群值与其他必要工作
同步与合并
交给后续计算
调度
紫：调用 / 调度 蓝灰：token / 结果 绿：KV 数据 虚线区：特定论文机制
本工程没有已确认的 GPU 路径；Ara 能否承担相关算子，需要另行适配与验证。