## Slide 1
DDR 互联候选结构 · 共享 Global Buffer
S0 = SoC / LLC · S1 = 统一 NPU / GB 搬运 · S2 = 图像帧写入
CVA6–Ara 系统路径
CVA6
L1D / 写缓冲
Ara
单一 AXI 访存出口
失效过滤
现有
地址分流
新增
位宽适配
普通地址
独立 GB / NPU 子系统
NPU 计算
独立于搬运器
共享数据代理
仲裁 / bank 冲突
Global Buffer
独立分 bank SRAM
工作区 / 双缓冲
NPU / GB 搬运
DDR ↔ GB
图像接收 / ISP / 帧写入
LVDS
解串 / 帧行
CDC/FIFO
像素缓冲
ISP
处理/行缓冲
帧选择
RAW / ISP
帧 DMA
地址/stride
RAW 旁路
ISP 中间数据
主 AXI Crossbar
系统 64 bit
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
WB 缓存 / 片上 SPM
DDR Controller · 多 AXI slave
S0
SoC / LLC
S1
NPU / GB
S2
帧写入
端口仲裁 / QoS
共享 DDR 带宽
读写 / Bank / Row / 命令调度
PHY / DDR
外存器件
GB 容量、bank、位宽及频率待定
并行能力取决于 SRAM 带宽与分区
AXI / 外存通路
GB 本地读写
像素流
范围维护引擎（规划）
软件触发 / L1D 与 LLC 维护 / 搬运准入 / 完成确认
软件请求 / L1D 排空与失效
原子域评审
LLC 范围清理 / 失效确认
S1 维护后准入 / 完成
S2 维护后准入 / 完成
跨口可见 / 完成
软件交接与硬件维护（规划）

## Slide 2
缺少同步时，同一地址会出现不同数据版本
三个独立场景：输入过期、输出旧副本、迟到脏写回。数值表示所示时刻的状态。
① 输入：CPU 写 x = 2，设备却搬到 x = 1
CPU / L1D
L1D 阵列仍为 x = 1
CPU 读可前递到 2
写缓冲
待推进 x = 2
下层尚未收到
WB LLC
当前仍为 x = 1
收到新写后可持脏值 2
DDR
x = 1
设备可见的旧输入
GB
搬入 x = 1
NPU 使用了旧输入
写缓冲排空之后，新值还可能只到达 WB LLC；输入 clean 继续把它推进 DDR。
② 输出：设备已写 y = 9，CPU 仍命中 y = 0
CPU / L1D
缓存副本 y = 0
CPU 读取命中旧值
写缓冲
此时为空
没有待完成写
LLC
干净旧副本 y = 0
下次回填也可能取旧值
DDR
y = 9
已收到设备结果
GB
结果 y = 9
设备向 DDR 搬出
输出交还 CPU 前，对 L1D 与 LLC 执行失效，并协调此前尚未完成的旧回填。
③ 输出：设备先写 y = 9，LLC 的旧脏行随后覆盖它
CPU / L1D
先前写过 y = 3
此时 CPU 已停止访问
写缓冲
先前的写已推进
LLC 尚有脏数据
WB LLC
旧脏副本 y = 3
稍后替换并写回
DDR
y = 9 → y = 3
设备结果被覆盖
GB
结果 y = 9
此前已完成搬出
输出写入前先排空旧写、clean + invalidate；写入后再失效旧读副本。
蓝色：CPU / 缓存写入 绿色：设备搬运（经过共享数据代理） 虚线：待完成写入
三个场景共同指向：输入先清理到 DDR，输出写前保护旧数据、写后清除旧副本。

## Slide 3
裸机同步调用与硬件动作沿时间依次完成
时间向下；首次维护前建立上下文。紫色：命令 / 确认；蓝色：缓存写入；绿色：设备搬运。
CPU 裸机程序
调用 HAL / 轮询
范围维护引擎
规划：汇合维护确认
L1D / 写缓冲
排空与失效
WB LLC
清理与失效
DDR / 搬运器
跨端口数据可见
共享代理 / GB / NPU
装入、计算、搬出
登记上下文后：同步输入 + 准备输出
限制冲突新请求；排空已有读写
WT 先行写推进；LLC 保持接收
排空及输出 L1D 失效确认
协调在途事务；输入 clean / 输出 clean + invalidate
经 S0 写回；检查错误响应
跨端口可见；汇合缓存完成与错误状态
维护成功，退出窗口
提交并确认接受：搬入 → 计算 → 搬出
输入搬入 GB
NPU 计算，结果留在 GB
结果写入 DDR
任务成功：搬出完成，CPU 端口可见
同步输出：再次限制冲突新请求
排空旧回填，再最终失效
协调 LLC 在途事务，最终失效
收齐确认且无错误；CPU 可读结果
设备持有范围期间：CPU / Ara / 中断代码遵守访问约定；CPU 可处理其他独立数据。
错误或超时：保留上下文及 DDR / GB；停止新增请求，确认旧事务结束或有效隔离后再复用。