## Slide 1
已选拓扑：CPU / Ara 共用主 Xbar 的 GB 出口
Ara 保持 2 lanes / AXI64；不新增 Ara 直达 GB 支路。拓扑已确认，硬件尚未实施。
CVA6 / Ara 计算与访存
NPU 与显式搬运（规划）
独立片上共享存储（规划）
CVA6
标量 load / store
GB 访问属性单独配置
Ara · 2 lanes
单一 AXI64 出口
现有失效过滤
关联 CVA6 L1D
2 × 32 = 64-bit
不增加 GB 分流
既有宽度转换器
64 → 64：等宽直接透传
外部中断
PLIC / CLIC
NPU 计算
GB 数据读写
DDR ↔ GB 搬运器
引擎实现待定
NPU / 搬运器控制与完成状态
主 AXI Xbar · 64-bit
普通内存、寄存器与外部存储目标
GB 多入口适配 / 仲裁 / bank 调度
位宽、ID、字节选通；按需 CDC
逻辑入口数不等于 SRAM 物理端口数
GB SRAM
独立物理存储 · 容量 / bank / 端口待定
CPU 可达时建议不缓存、不可执行
Reg 扩展配置路径
AXI → Reg → RegExt
现有原子适配
普通内存路径
LLC / SPM
预留 SPM 可作结果暂存
DDR 合流边界
端口 / 适配待定
Controller / PHY
AXI4 接入
DDR
外部主存
CPU / Ara 共享 GB 出口
AXI64 出口 / GB 适配
64-bit
RVV
指令 / 结果
L1D 失效请求
64-bit
64-bit
bank 读写服务
主存 / SPM
搬运器 DDR 主口 · 绕过 LLC
配置访问
RegExt 配置 / 状态访问
完成 / 错误 IRQ
CPU / Ara → GB
蓝灰：普通访存 绿：GB 访存 紫：指令 / 配置 暗红：完成通知 橙：CPU / Ara 共享 GB 通路
箭头表示请求方向，存储响应省略；RVV 双向线含结果。跳线处不连接。虚线框标示尚未实施的规划部件。