## Slide 1
SoC 硬件层
SoC 初版规划：参数加载 / ROI 子图输出 / 四口共享压缩存储
CVA6–Ara 计算平台
NPU / 独立 Global Buffer 子系统
图像采集与 ISP
CVA6 core 0
L1 I / D cache
MMU / AXI 适配
Ara 向量处理器
2 lanes · VLSU / AXI：64 bit
失效过滤
现有 filter
等宽透传
64 → 64 bit
指令 / MMU
NPU 计算引擎
GB 数据读写
C6
GB 访问适配
局部仲裁 / 路由
bank 冲突处理
Global Buffer
独立 SRAM · 分 bank
CPU / Ara / NPU / ISP
C9
NPU / GB 搬运引擎
DDR ↔ GB · AXI 主口
C7
LVDS 接收
解串 / 帧行
CDC / FIFO
像素流缓冲
ISP
行缓存 / 处理
帧边界选择
RAW / ISP
帧写入 DMA
地址 / stride
RAW 旁路
C4
C5
C8
ISP 中间数据 ↔ GB
PLL / 时钟与复位分发
RefClk / POR → clk_i / rst_ni
C1
图像裁切输出 · ≤256 ROI / 帧 · 不缩放
C11
ROI 任务表
顺序调度
二维读 VDMA
起址 / 行跨度
像素整理
输出 FIFO
LVDS TX
子图帧行封装
片外接收端
LVDS 子图
eMMC
模型 / 校正参数
AXI Crossbar
8 × 6 固定端口 + 扩展 | 64 bit 数据 / 48 bit 地址 | 地址译码 / 各目标仲裁
输入侧 AXI RT · 按配置可选
未映射请求：DECERR
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S_EXT
Debug / SBA
JTAG 总线访问
iDMA 数据主口
内存 → 内存
Serial Link RX
远端请求入口
VGA
帧缓冲读取
USB DMA
OHCI 主口
eMMC Host / DMA
存储块 ↔ 内存
AXI 外部 master
可选扩展入口
C10
M0
Debug 目标
调试模块窗口
M1
AXI → Regbus
原子适配 / 32 bit 桥
M2
主存 / SPM 共用目标
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
SRAM 阵列
M3
iDMA 配置
原子适配 → AXI→Reg
wrapper 内部寄存器
M4
Serial Link TX
远端目标窗口
M5
GB AXI 接口
CPU / Ara / eMMC DMA
64-bit 数据窗口 · 共用
M_EXT
AXI 外部 slave
可选外部目标扩展
Regbus decode / demux · 32 bit
Boot ROM
UART
VGA 配置
IRQ router
C1 · PLL 配置
C6 · NPU 配置
CLINT
I²C
USB 配置
AXI RT 配置
C2 · DDR 配置
C7 · GB 搬运
SoC 寄存器
SPI Host
Bus-error · VGA
CLIC
C3 · PHY 配置
C8 · 帧写 DMA
PLIC
GPIO
Bus-error · iDMA
reg_err_slv
C4 · LVDS RX
C9 · GB 管理
LLC 配置
Serial Link 配置
Bus-error · CPU
RegExt 扩展译码
C5 · ISP 配置
外部 IRQ 同步 / 路由
C1–C9：原有 IP 配置目标；新增 C10–C12 经 RegExt 接出
配置地址、IRQ 编号及各 IP 参数尚未冻结
F0
F1
F2
F3
共享压缩存储前端 · 四口事务适配 / 区域选择
四口共享压缩器
写入 W ↓
无损 / 按块
四口共享解压器
读返回 R ↑
独立块解码
普通数据旁路
未压缩区域
读 / 写
块地址 / 元数据
格式 / 长度 / 状态
端口路由 / B、R 响应匹配 · F0↔S0，F1↔S1，F2↔S2，F3↔S3
C12
S0
S1
S2
S3
四口仲裁 / QoS · 共享 DDR 带宽
读写调度 · Bank / Row
命令调度 · Controller → PHY
DDR Controller · 4 个 AXI slave
C2
DDR PHY
训练 / 校准
C3
DDR
片外器件
接口图例
AXI 请求
响应沿接口返回
GB 读写 /
S3 读返回
像素流 /
eMMC 数据
Regbus
配置访问
完成 / 错误
独立 IRQ 向量
虚线：可选
或新增规划