## Slide 1
启动初始化的软硬件对应关系
当前源码：Bootrom=1、PlatformRom=0、内部 LLC 启用；载荷沿用根 SDK 启动入口
硬件：存储、总线与自主状态机
软件：由同一个 CVA6 执行
有效 clk_i / rst_ni：由外围平台提供
CVA6
取指并执行机器指令
LLC tag BIST
复位后自动发起读写测试
Boot ROM ① / ②
地址：0x02000000
cheshire_bootrom.sv
S / C 预先编译为 ROM 内容
LLC 配置寄存器
DONE：自测完成
BIST_OUT：错误位
CFG_SPM / COMMIT
ROM 中的设备驱动
CPU 提交 SPM 配置
装载设备与通路
SPI NOR / SD / EEPROM
或 UART / JTAG / Link
不同装载路径分别验收
LLC 数据 / SPM
保存载荷代码、数据和栈
tag BIST 不测试数据阵列
应用 .bss 由 CRT0 清零
搬运
字节
① Boot ROM 汇编
cheshire_bootrom.S
整数环境、sp / gp；等待 LLC DONE
全 way 配置 SPM；建立早期栈
call ROM main
② Boot ROM 的 C 代码
cheshire_bootrom.c
测频、选择 boot_mode、调用装载驱动
把载荷装入内存，再交接执行入口
调用载荷入口
③ 应用 / ZSL 的启动代码
sw/lib/crt0.S → 该载荷自己的 main
sp / gp、mtvec、.bss、FP 初始化
main 返回：发布 scratch2，然后 ret
① 轮询 DONE
写 SPM 配置与提交
镜像入口 _start
对应 CRT0 机器指令
边界：DONE ≠ 自测无错误；数据 SRAM 制造测试另行设计。Platform ROM 非零返回路径待 S01-B01 修复。
依据：hw/cheshire_soc.sv；hw/bootrom/；sw/lib/crt0.S；axi_llc_hit_miss / tag_store / tag_pattern_gen
输入 HEAD 278434024 · 2026-10-08 · 源码对应图，未新增目标仿真 / 板测证据

## Slide 2
从复位到应用返回的程序执行流程
示例：SPI NOR 自主启动（boot_mode=2），PlatformRom=0；程序使用根 SDK 的 CRT0
片上 Boot ROM 镜像
SPM 中的应用 / ZSL 镜像
完成后的状态与观察
复位释放 → ROM 的 _start
cheshire_bootrom.S @ Boot ROM
早期运行环境与 LLC 初始化
等待硬件 BIST；配置 SPM / 栈
PlatformRom=0：跳过平台钩子
call main
cheshire_bootrom.c 的 main
读取 boot_mode / RTC，测频
boot_spi_s25fs512s：初始化 SPI
gpt_boot_part_else_raw
镜像字节 → SPM 起点 code_buf
boot_next_stage → jalr ra, 0(t0)
jalr
入口
载荷 _start @ 镜像起点
由 sw/lib/crt0.S 提供
CRT0：应用的运行环境
sp / gp、mtvec、清 BSS、FP
保存进入应用的 ra；call main
call
载荷自己的 main()
执行任务；不返回则继续按程序运行
main 正常返回
回到 call 后的指令
应用 CRT0 的 _exit
scratch2 = (返回值 << 1) | 1
恢复栈上 sp / gp / ra，然后 ret
return 不会自动停机
不自动复位 / 断电 / 换权限
CPU 仍由时钟驱动并继续取指
当前 ROM 的调用后返回点
boot_next_stage：jalr 后是 ret
未保存上一层 ra
可形成 ret 自循环（源码推导）
不是按设计进入 ROM 的 _exit
ret
外部观察者：仿真 / 调试器
读取 scratch2 完成标志
仿真 TB 可结束仿真进程
完成通知 ≠ CPU 自动停机
路径边界：JTAG 直接设置 PC、UART invoke、OS 程序退出各有不同契约；本图不把它们等同此调用链。
依据：cheshire_bootrom.S / .c；gpt.c；crt0.S；rom.ld · HEAD 278434024 · 2026-10-08 · 未新增目标运行