## Slide 1
Cheshire SoC 软硬件分层结构
以当前裸机工程为主线 · 通用功能、设备控制与指令执行各有明确边界
工程结构 / 规划扩展
mp/ara-pulp-v2 · 278434024
01
应用软件
表达计算与任务
裸机应用与测试
HelloWorld · 结果校验
向量算法
RVV · 矩阵计算
系统工具
介质烧写 · 下载执行
图像处理与推理
ISP / NPU 工作负载〔规划〕
02
基础软件
功能与设备控制
通用功能与器件协议
应用可直接调用所需接口
printf
格式化文本 → _putchar
GPT 解析
read 回调访问介质
存储器件 HAL
SPI Flash · SD · I²C EEPROM
UART debug HAL
READ / WRITE / EXEC
代表性函数调用
UART DIF
初始化 · FIFO 字节收发
SPI / I²C / GPIO DIF
控制器配置 · 传输段 · 状态与寄存器操作
CLINT / DMA 接口
计时 · 配置与提交
MMIO 访问工具
reg8 / reg32 · mmio_region_read / write
基址 + 寄存器偏移 + 访问位宽；regs 头文件提供偏移和位字段
其他专用库：LLC · AXI RT | libcheshire.a：代码归档方式，涵盖多个职责
接口
接口边界
软件可见的契约
指令执行
标量指令 · RVV
CSR 与特权状态
处理器配置与控制
内存与 MMIO
地址 · 属性 · 寄存器语义
异常与中断
事件入口 · 处理与返回
03
SoC 硬件
执行、存储与传输
CVA6
取指 · 执行 · 访存
Ara
RVV 执行 · 向量访存
iDMA
硬件数据搬运
NPU / ISP / 图像接入
自定义 IP 与接口〔规划〕
专用请求 / 响应
接入与 DDR 旁路方案待实现
AXI 互连与适配 · 地址路由 · 主设备共享访问
原子适配 → LLC / SPM → 主存出口
SPM 复用 LLC 存储阵列
寄存器总线 → 外设 / 平台控制
UART · SPI · I²C · GPIO · 中断/定时器 · ROM 接口
04
片外器件
经对应控制器连接
DDR 存储器
经 DDR 控制器 / PHY 接入
Flash · SD 卡 · EEPROM
经 SPI / I²C 接入
图像传感器〔规划〕
LVDS 图像输入
开发主机上的工具
构建支持
编译器 · 汇编器 · 链接器
Makefile · 链接脚本 · 库归档
生成 ELF，规定代码与数据布局
准备并维持软件执行环境
启动与运行支持
Boot ROM / 载荷加载
crt0：栈、BSS、异常入口
进入 main；异常处理与返回
启动交接与函数调用分别表达
运行期也可访问必要配置接口
不是每次设备调用的必经层
扩展方向 · 目标运行待验证
可选操作系统
RTOS：任务、调度与同步
Linux：用户态 / 内核 / 驱动
依各自环境建立设备访问路径
不假定直接复用整套裸机 HAL
同一结构的实现与适配维度
硬件实现平台
FPGA：现有 VCU118 工程
ASIC：宏、时钟、PAD 等适配
ASIC 实现与验证仍待完成
阅读图例
实线框：已有代码 / 结构
虚线框：规划中的扩展
蓝色箭头：代表性调用
棕色箭头：硬件连接
说明：图示为职责与结构总览；模块按配置启用，已有结构不代表全部功能已仿真或板测。
L01 · 2026-10-09