## Slide 1
DDR 互联候选结构：LVDS / ISP 旁路 + 共享 Global Buffer
Cheshire + CVA6 + Ara | 保留 ISP / NPU 并行能力 | 三口分组待评审，新增路径尚未实现
01 现有系统主路径 + Ara 新增分流候选
02 独立 GB 存储域（新增）
03 图像采集与帧写入（新增）
CVA6
Ara
失效过滤
现有 filter
地址分流
拟新增
位宽转换
现有转换器
主 AXI Xbar
系统 64-bit
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
保留，不等于 GB
普通地址
NPU 计算引擎
独立于 DDR 搬运器
GB 访问适配
局部仲裁 / 路由
处理 bank 冲突
Global Buffer
独立片上 SRAM · 分 bank
ISP 工作区 / NPU-Ara 活跃区
搬运双缓冲 · 分区仅示意
NPU / GB 搬运引擎
DDR ↔ GB
统一 DDR 出口候选
GB 地址分支
Ara 单 AXI 出口按地址分流
搬运器也是 GB 访问者
GB 容量、bank 数、位宽与频率待定。
并行能力取决于 SRAM 带宽和分区。
LVDS 接收
解串 / 帧行解析
CDC / FIFO
像素流缓冲
ISP
保留必要行缓冲
帧边界选择
RAW / ISP 二选一
图像帧写入器 / DMA
地址 / stride / 打包
产生 AXI 写事务
RAW 旁路（不经过 ISP）
ISP 中间数据 ↔ GB
DDR 控制器 IP
最多 8 个 AXI Slave
S0
S1
S2
端口仲裁
优先级
/ QoS
读写调度
Bank / Row
命令调度
共享 DDR 带宽；多口不等于独占
PHY
/
DDR
SoC / LLC 下游
NPU / GB 搬运
图像帧写入
AXI / 外存通路
GB 本地读写（含适配）
像素流
箭头表示逻辑流向；AXI 返回通道未逐一展开。
三口成立条件：NPU 与 GB 共用 S1 搬运出口；若保留独立 NPU master + GB DMA，可增加 S3，不能强行串行化。
范围：控制寄存器/中断、缓存维护与 CDC 细节未展开；GB 不自动一致；RAW/ISP 暂按不同时录制。 | L01 · 2026-10-10