## Slide 1
参考 DDR Controller V2.1 的多端口接入建议
工程建议，当前 RTL 尚未集成供应商 IP；Crossbar 原有结构沿用，ISP/NPU 数据直接进入控制器的不同 AXI Slave。
SoC → S0 · ISP → S1 · NPU → S2 ；控制器集成多端口仲裁，可配置优先级及 QoS。
DDR Controller 内部（仅画与接入相关的功能）
CVA6 + Ara
当前 SoC 发起端
Cheshire
Crossbar
现有原子适配 + LLC
经 LLC 出口访问外存
SPM 访问仍可在片内完成
ISP 数据 AXI Master
写帧缓存，绕过 Crossbar / LLC
NPU 数据 AXI Master
读写权重 / 特征图，绕过 LLC
AXI S0
SoC 外存流量
AXI S1
ISP 写入
AXI S2
NPU 读 / 写
内部 Arbiter
可配置优先级
轮询 / QoS
页命中限制
端口请求仲裁
Controller Core
内部命令队列
FR-FCFS 调度
遵守 DRAM 时序
PHY
+ SDRAM
依据与待确认边界
Datasheet V2.1：p8 最多 8 个 AXI 端口；p10 仲裁特性；p13 每端口 QoS；p17–18 内部结构与命令调度。
p14：独立 AXI Urgent 接口不支持。优先级 / QoS 的具体寄存器、映射规则、带宽保底和最坏延迟仍需用户手册确认。
多端口不会自动保证共享缓存一致性或旁路写的 AMO/LRSC 语义；RT 是否需要添加，后续结合控制器能力评估。