## Slide 1
地址路由窗口与物理资源的映射
区间含起点、不含终点；图不按地址跨度比例。容量、权限与就绪状态分别判断。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_pkg.sv::gen_axi_out / gen_reg_out / get_llc_size；默认配置
AXI 地址范围
路由去向与实际资源
0x0000_0000 … 0x0004_0000
Debug 目标
256 KiB 地址窗口；与 Debug SBA 发起口不同
0x0100_0000 … 0x0100_1000
iDMA 控制
4 KiB 控制窗口；数据传输使用独立发起口
0x0200_0000 … 0x0C00_0000
Reg 桥 → 二级译码
160 MiB 总窗口；包含空洞，不是连续 RAM
0x1000_0000 / 0x1400_0000
同一 LLC / SPM 阵列
默认每个 SPM 别名各 128 KiB；并非双份容量
0x8000_0000 … 0x1_0000_0000
LLC 下游主存
2 GiB 路由窗；实际 DDR 容量取决于平台
0x1_0000_0000 … 0x2_0000_0000
Serial Link TX
4 GiB 对端窗口；受配置与地址映射约束
同一目标可有多个地址规则；关闭设备不等于其上层总窗口消失。未匹配访问应完成错误应答。