## Slide 1
CVA6–Ara：控制协议与 AXI 数据通路分离
当前 CvxifEn=0；名为 cvxif 的连接承载本地专用接口，不等于通用 CORE-V XIF。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：acc_dispatcher.sv；ara/intf_typedef.svh；cheshire_soc.sv::gen_ara
CVA6 标量核
Ara 向量单元
译码 / scoreboard
first-pass decoder
trans_id 关联标量指令
acc_dispatcher
队列 / 非推测发出
pending 与完成等待
CPU resp_ready 固定为 1
dispatcher / sequencer
完整译码、vl / vtype
依赖与处理单元运行表
VRF / lanes / VLSU
算术在分布式 VRF 上执行
地址检查 / 可选 MMU 翻译
独立 AXI 读写数据
req_valid / insn / rs1 / rs2 / frm / trans_id
req_ready；resp_valid / result / exception / ID
load/store_complete / store_pending / fflags
MMU 请求与应答；L1 invalidate 协作
接受、应答、数据完成分别观察
算术指令可能先应答，VRF 随后完成
load 地址应答不表示所有 AXI 数据已返回
Ara AXI → invalidation filter → 位宽适配 → Crossbar
与 CPU L1 数据口分开；B 错误处理的本地 TODO 仍需动态验证