## Slide 1
DDR 子系统：AXI 事务、控制器、PHY 与器件引脚
AXI 是事务接口；DQ / DQS / 命令引脚是存储器电气接口。两侧不能直接相连。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：现有 FPGA dram_wrapper_xilinx 边界；ASIC 供应商控制器/PHY 接口尚未冻结
平台存储子系统：实现由 FPGA / ASIC 平台承担
SoC LLC 下游
AXI4 事务
ID / burst / STRB
RESP / 背压
适配 / 控制器
可选 CDC / 宽度适配
地址映射、队列、调度
刷新与错误状态
DDR PHY
训练、采样、对齐
时钟与 DQ / DQS
命令 / 电气时序
DRAM 器件
bank / row /
column
存储单元 / 刷新
引脚与板级连线
平台初始化固件
配置 PLL / 控制寄存器
轮询状态、超时与失败回退
运行软件可重复查询状态
放行条件：PLL lock + 初始化 / 校准完成 + 复位协调
执行初始化的代码、栈必须先位于可用存储
供应商需给出 AXI 限制、容量、ECC / 错误、寄存器、模型与复位顺序