## Slide 1
未来 DDR 旁路：数据汇合不等于一致性自动成立
CPU / Ara 保留 LLC 路径；NPU / ISP 数据绕过 LLC 是用户目标，尚未实现。
未来方案 / 待实现与验证
依据：当前 cheshire_soc.sv 主存路径与 M01 待定义接口契约
现有 CPU / Ara 主存路径
未来 NPU / ISP 旁路
CPU / Ara / 当前互连
L1 cache 与 pending 协作
访问共享数据须遵循所有权协议
现有原子处理 → LLC / SPM
缓存维护与 AMO / LRSC 监视边界
小块共享 SRAM / SPM 需另定义接入口
NPU / ISP 独立数据主端
普通读写绕过 LLC
控制寄存器与完成 IRQ 另走控制面
旁路适配：CDC / 限流 / ID
宽度、突发、在途数与错误恢复
旁路普通写也可能影响 reservation
新增仲裁 / ID 与顺序适配 → AXI4 DDR CTRL + PHY
共享地址布局、全路径可见性与原子协议需要联合验证
契约选择：禁止设备进入共享原子区，或设计覆盖所有访问者的原子 / 一致性协议并验证。