## Slide 1
Cheshire / CVA6 / Ara：计算、控制与存储边界
可选 IP 是否存在由 Cfg 决定；数据箭头表示请求，响应沿相应事务返回。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_soc.sv::gen_ara / i_axi_xbar / i_reg_demux / gen_llc；cheshire_pkg.sv
Cheshire 数字 SoC 边界
CVA6
取指 / 标量 / FPU / MMU
L1 cache 与写缓冲
Ara · 可选
dispatcher / VRF / lanes
VLSU：独立 AXI 访存
其他发起端
Debug SBA / iDMA / Link
VGA / USB 数据请求
指令 / 操作数
MMU / 完成 / 失效协作
AXI Crossbar
每输入译码 / 分流；每目标仲裁；W 路由与 ID 响应跟踪
AXI → Reg 桥
二级地址译码 → 启动 ROM
CLINT / PLIC / MMIO 控制
原子处理 → LLC / SPM
SPM / cache 共用片上阵列
LLC 下游 AXI → 平台外存
Debug / iDMA / Link 目标
配置或对端访问窗口
与各自的发起端口分开
寄存器、引脚与事件
CPU 写 MMIO → 外设状态机 → UART / SPI / I2C / GPIO 引脚
外设 IRQ 经同步 / PLIC 等入口返回 CPU
平台外存边界
仿真：RAM 模型；FPGA：MIG / DDR；ASIC：待采购 CTRL + PHY
CVA6–Ara 控制接口、AXI 数据口、MMIO 与 IRQ 是不同路径