## Slide 1
AXI Crossbar：7 个发起端、5 个目标与两级译码
示例配置：DefaultCfg + Ara=1；单核、无外部扩展端口。灰线为可达连接；橙/蓝线为两个请求示例。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：hw/cheshire_pkg.sv::gen_axi_in / gen_axi_out / gen_reg_out；hw/cheshire_soc.sv::i_axi_xbar
i_axi_xbar：逐输入分流，逐目标独立仲裁
发起端 / 请求进入 S 端
目标 / 请求离开 M 端
S0 · CVA6 core 0
L1 / ID 适配
DEMUX S0
S1 · Debug / SBA
调试装载发起端
DEMUX S1
S2 · Ara VLSU
失效过滤 / 位宽适配
DEMUX S2
S3 · iDMA 数据
主动搬运内存
DEMUX S3
S4 · Link RX
Serial Link 接收侧
DEMUX S4
S5 · VGA 取帧
读帧缓冲
DEMUX S5
S6 · USB DMA
描述符 / 数据
DEMUX S6
MUX M0
独立仲裁
M0 · Debug 目标
调试模块地址空间；与 SBA 发起端分开
MUX M1
独立仲裁
M1 · AXI → Reg32
原子适配 / cut / 桥 → 下方二级译码
MUX M2
独立仲裁
M2 · LLC / SPM 共用出口
AMO / LRSC → cut / 地址重映射 → LLC
MUX M3
独立仲裁
M3 · iDMA 控制
0x0100_0000 起；与数据发起端 S3 分开
MUX M4
独立仲裁
M4 · Serial Link TX
[0x1_0000_0000, 0x2_0000_0000)
AR / AW 地址译码
W 保存路由；B/R 按来源 ID 返回
请求与响应的归属
输入 ID=2 位 + 7 来源前缀=3 位
Crossbar 目标侧为 5 位；后级可再适配
M1 下游：reg_demux 二次译码
ROM / CLINT / PLIC / SoC / LLC 控制
UART / I2C / SPI / GPIO / Link / VGA / USB
BusErr；本例 CLIC / IRQ Router 均关闭
M2 下游：命中与外存分支
128 KiB 阵列：SPM / cache ways
SPM 或 cache 命中可在片内结束
LLC 下游 → 平台 AXI4 DDR