## Slide 1
PLL、分频与门控：时钟生成和事务跨域分别设计
候选原理图：未指定最终 ASIC 频率、倍频值、电压或域划分。
未来方案 / 待实现与验证
依据：时钟生成通用原理；当前平台边界见 depth-clocks-current
参考时钟
f_ref
PLL 反馈环（简化原理）
参考 ÷N
送相位比较
相位 / 振荡源
闭环调节
反馈 ÷M
锁定状态由平台监测
输出 ÷C0
系统时钟
系统域
复位同步释放
CPU / 互连
输出 ÷C1
门控：停止脉冲
安全开关时钟
外设候选域
本域复位同步
事务通过 CDC
CDC 桥
常开控制的事务顺序
停发 → 排空 → 切换 / lock → 域内复位 / 就绪 → 放行
lock、复位释放与设备可工作是三个不同条件
分频 / 门控 / clock-enable
分频改变周期；门控停止时钟脉冲
clock-enable 决定寄存器是否更新，不是新的时钟域