## Slide 1
新增 IP：控制面、主动数据面与完成事件独立定义
从只读写寄存器的计算单元起步，再按需求增加 AXI 主端与 IRQ；不改变现有接口就不能假定具备新能力。
未来方案 / 待实现与验证
依据：Cheshire 扩展 Reg / AXI 端口；教材独立 Reg 单元；未来数据面尚需实现
CPU / 驱动
写参数 → START
轮询 STATUS / 读取 RESULT
中断模式仍需检查设备状态
自有 IP 的职责边界
Reg 目标：START / BUSY / DONE / ERROR
地址、字节写、副作用与复位值
忙时提交、参数快照与结果稳定条件
内部状态机 / 计算资源
接受一次任务 → 执行 → 发布结果
局部复位要处理已接受事务
异常结束须保留可诊断状态
可选 AXI 主端
地址 / 长度 / 对齐
ID / 在途 / 错误恢复
共享缓冲区所有权
可选 IRQ → PLIC
设备事件清除
claim / complete
不替代结果检查
系统验收必须跨过接口边界
寄存器副作用 → 一次受控任务 → 数值结果 → 错误 / 超时 / 重置；增加主端还要验证地址权限、缓存可见性与跨域排空。