## Slide 1
64 位 AXI 数据拍中的 32 位寄存器访问
一个 64 位总线拍有 8 个字节 lane；地址、WSTRB、数据位置与读返回必须一致适配。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：AXI byte-lane 语义；cheshire_idma_wrap 与 idma_reg64_2d_reg_top 的当前接口差异
地址 +0：低 32 位有效
地址 +4：高 32 位有效
lane 0
bit 7:0
STRB[0] = 1
有效字节
lane 1
bit 15:8
STRB[1] = 1
有效字节
lane 2
bit 23:16
STRB[2] = 1
有效字节
lane 3
bit 31:24
STRB[3] = 1
有效字节
lane 4
bit 39:32
STRB[4] = 0
不写入
lane 5
bit 47:40
STRB[5] = 0
不写入
lane 6
bit 55:48
STRB[6] = 0
不写入
lane 7
bit 63:56
STRB[7] = 0
不写入
WSTRB = 0x0F；WDATA[31:0] = value
lane 0
bit 7:0
STRB[0] = 0
不写入
lane 1
bit 15:8
STRB[1] = 0
不写入
lane 2
bit 23:16
STRB[2] = 0
不写入
lane 3
bit 31:24
STRB[3] = 0
不写入
lane 4
bit 39:32
STRB[4] = 1
有效字节
lane 5
bit 47:40
STRB[5] = 1
有效字节
lane 6
bit 55:48
STRB[6] = 1
有效字节
lane 7
bit 63:56
STRB[7] = 1
有效字节
WSTRB = 0xF0；WDATA[63:32] = value
桥的写方向
按地址选择 lane → 提取对应 32 位 → 保持字节使能
只改变 typedef 位宽，不会自动完成数据搬移
桥的读方向
32 位寄存器值须回填到正确的 64 位总线 lane
DMA 控制位宽与 HAL ID 访问问题仍待专项验证