## Slide 1
C 对象与运行内存：指令、初值、零初始化与栈
编译器按语义与优化分配存储；局部变量可以留在寄存器，不必全部占栈。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：教材 journey.c；sw/lib/crt0.S；sw/link/common.ldh 与 spm.ld
C 层对象
代码：main / make_value
已初始化：seed = 1
常量：greeting[]
零初始化：result[137]
局部 temporary：可在寄存器
函数参数 / 返回值：依 ABI
.text
机器指令，CPU 按 PC 取指
.misc
常量与已初始化数据：greeting / seed
.bss
运行时空间：137 × 4 = 548 B；crt0 清零
stack / 寄存器
调用保存必要状态；无默认堆
函数调用示例
main → make_value → ret；a0 传参 / 返回值，ra 保存返回地址
跨调用仍需保留的值按 ABI 约定保存
SPM 链接时的栈前提
__stack_pointer$ = 0 表示应用沿用既有栈
不能把 0 写入 sp；首次栈访问前须有有效可写存储