## Slide 1
I2C EEPROM 与 SPI NOR：控制器动作映射到器件协议
固定读 16 字节；下图表示协议阶段与片选边界，不表示按比例绘制的电气时序。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：本地 EEPROM HAL 的 STOP/START 流程；SPI NOR 0x13 读命令；VIP 预填值 0x9a
I2C：SDA / SCL 开漏，需要器件地址和内部地址
START + 写址
选择 EEPROM
16 位内部地址
设定器件读指针
STOP；新 START
本地 HAL 行为
读址 + 16 字节
接收并检查数据
SPI NOR：控制器主动驱动 SCK；一次 CS1 有效覆盖命令、地址和读数据
CS1 有效
选择 Flash
命令 0x13
四字节地址读
四字节地址
指定读取起点
RX 16 字节
检查预期内容
器件协议与平台支持分别验证
EEPROM 当前流程不能标成 repeated START；SD 虽共用 SPI 控制器，但使用不同命令、响应与块校验协议。