## Slide 1
三种访问辨认 SoC：字符输出、数组计算、调试装载
用具体请求区分控制面与数据面；Ara 由 CPU 向量指令驱动，并通过自身 AXI 口访存。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_soc.sv；UART DIF；CVA6–Ara 专用控制接口
① CPU 输出字符
CPU store → UART THR
走寄存器控制路径
Crossbar → AXI/Reg → UART
TX FIFO / 串行状态机 → TX 引脚
② Ara 处理数组
CPU 发向量指令 / 操作数
Ara VLSU 主动读写数据
Crossbar → LLC / SPM
片上命中或 LLC 下游外存
③ Debug 装载程序
主机 JTAG → DTM / DM
SBA 成为 AXI 请求发起端
Crossbar → 目标可写内存
halt / 写段 / DPC / resume
控制寄存器口、主动数据口、完成事件口是不同角色；完整连接结构见下一张系统图。