## Slide 1
AXI 写事务：地址、数据与响应三条独立通道
同一笔两拍写入；AW 与 W 可以独立提出。W 没有 WID，互连需要保存目标与来源。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：本地 axi_xbar / axi_mux / axi_demux_simple；教学事件图，不表示固定周期
发起者
输入 demux
目标 mux
目标设备
AW：addr / ID / LEN=1
W：D0 / STRB / LAST=0
W：D1 / STRB / LAST=1
B：ID / RESP；软件仍需检查结果
路由状态跨周期保存
目标 / 来源 FIFO / 同 ID 在途数
AW 被接收
该接口接受写地址
不代表目标已经写入
W 末拍握手
该接口结束本 burst 数据
B 响应仍可能在途
B 握手并检查 RESP
AXI 写事务响应已返回
设备动作完成语义仍由寄存器定义