## Slide 1
ASIC 交付边界：数字逻辑消费什么，工艺平台提供什么
当前 RTL 的功能边界与未来 SRAM / PLL / PAD / DDR 实现分层；不预设供应商或最终工艺。
未来方案 / 待实现与验证
依据：Cheshire 集成接口；tech_cells_generic；平台启动与配置约定
当前数字系统：CVA6 / Ara / AXI / Reg / LLC / 外设
固定 Cfg、接口类型、软件地址与启动契约；RTL 存在不代表工艺实现可直接签核
存储抽象 → 宏适配
SRAM / ROM 端口、深度、位宽
读延迟、字节写、碰撞语义
DFT / MBIST / 修复脚
多一拍延迟须与消费者匹配
时钟 / 复位 / 电源
PLL、门控与复位同步
安全启动、动态切换与回退
CDC / RDC、隔离与保持
频率 / 电压 / 域划分待确认
外部 IO 与外存
PAD、电平与引脚复用
DDR controller + PHY
训练、命令 / 数据时序与错误
授权接口摘要及受控模型
成套交付与验证
宏模型 + RTL 适配 + 平台固件 + STA / CDC / RDC 约束 + DFT / MBIST + 电源意图；依次验收单元、平台启动和系统回归。