## Slide 1
配置契约：profile、SoC Cfg、软件与运行状态共同约束
编译时配置生成硬件能力；软件 ISA / ABI / 链接布局必须与硬件及启动环境匹配。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_pkg::gen_cva6_cfg / gen_axi_in/out；build_config_pkg；sw/sw.mk
CPU 配置链
系统结构配置链
软件构建链
CVA6 profile
ISA / cache / 资源原值
gen_cva6_cfg
平台覆盖 PMP / CLIC 等字段
再由 build_config 派生内部能力
Cheshire Cfg
Cfg.Ara / 核数 / 外设开关
Ara lanes / VLEN
端口、类型与地址规则
gen_axi_in / out / reg
数量变化影响索引与来源 ID
工具链 / 源码 / 库
-march / -mabi / 链接脚本
启动对象与驱动头文件
ELF / map / dump
字节、符号、入口与装载段
不能由编译成功推断目标运行
覆盖
RTL 展开：CVA6 / Ara / 互连 / LLC / 外设
装载程序与有效硬件匹配
运行时初始化不是再次生成硬件
VS / FS、MMIO 配置、存储就绪、有效栈与入口：软件使用已存在的资源；SELCFG 不会自动替换 CPU profile。