## Slide 1
当前实现：向量配置下的控制与存储路径
CVA6
通用计算 / 任务控制
Ara
向量执行 / 私有 VRF
专用指令接口
失效过滤 / 位宽适配
仅 Ara → CPU L1D 失效
系统 AXI 互连
当前 64-bit
系统 iDMA
MMIO 提交 / 完成轮询
原子适配 + LLC
LLC / SPM 共用 SRAM
现有平台外存
FPGA DDR4 / 仿真存储模型
Regbus / 中断
Boot ROM / PLIC / CLINT
LVDS / ISP / NPU / 独立 GB
当前顶层尚无接入
实线：当前 RTL 路径（启用条件见报告） 虚线框：待实现对象；无实线表示尚未接通

## Slide 2
推荐首版集成关系：保留系统路径，限定共享存储与搬运职责
CVA6 / Ara
保留向量基线
系统 AXI 互连
控制 / 普通内存 / 外部窗口
原子适配 + LLC
普通 CPU / Ara 内存
DDR 合流 / 适配
按交付端口组织
DDR3 子系统
Controller + PHY
静态不缓存共享区
同一 PA / 独立外部路由
GB 访问与 bank 仲裁
首版系统侧用外部 AXI 从口
CPU / Ara / iDMA 可达
独立 GB SRAM
容量 / 宏组织待定
NPU 计算模块
Dremi 包含关系待确认
NPU 数据搬运器
DDR ↔ GB；一个所有者
LVDS 接收
解析 / CDC / FIFO
ISP
私有行缓冲优先
帧边界选择
RAW / ISP 二选一
RAW 支路
图像写入器
打包 / stride / AXI 响应
新增 IP 控制 / 状态
外部 Regbus + PLIC IRQ
实线：复用当前路径 虚线：本轮建议、尚未实现 双向箭头：读写访问能力
CPU 调度；控制/完成通知覆盖新增 IP。后续再评估 Ara 宽口直达 GB、ISP 共享 GB 和直接流式交接。