## Slide 1
数据处理与反馈：可编辑矢量示例
输入数据
Input
处理模块
Process
输出结果
反馈路径 / Feedback
文字、圆角框、椭圆、曲线与箭头均为独立对象。

## Slide 2
Cheshire + CVA6 + Ara：AXI Crossbar 的实际结构
基线：tb_cheshire_pkg::gen_cheshire_ara_cfg() / SELCFG=3 · HEAD 5ddec4fb4 · 源码静态核对
Ara = 1 · 2 lanes / VLEN 2048 · AXI 数据 64 bit · Cfg.AxiRt = 0（RT 不实例化，输入直接接 Crossbar）
i_axi_xbar · 7 × 5 · 全连接
发起者 / AXI master
入端局部适配
目标 / AXI slave 与下游
S0 · CVA6 core 0
cheshire_cva6_wrap
AR/AW 译码
DEMUX S0
S1 · Debug / SBA
AR/AW 译码
DEMUX S1
S2 · Ara 访存
inval filter → 位宽适配
本配置：64 → 64 bit
另接 CVA6 指令/MMU 接口
AR/AW 译码
DEMUX S2
S3 · iDMA 数据
AR/AW 译码
DEMUX S3
S4 · Serial Link RX
AR/AW 译码
DEMUX S4
S5 · VGA 取帧
AR/AW 译码
DEMUX S5
S6 · USB DMA
AR/AW 译码
DEMUX S6
图中省略部分局部缓冲/适配
灰线 = 可达路径；彩线 = 请求示例
MUX M0
独立仲裁
MUX M1
独立仲裁
MUX M2
独立仲裁
MUX M3
独立仲裁
MUX M4
独立仲裁
M0 · Debug 目标接口
调试模块地址空间（与 SBA 发起端分开）
M1 · AXI → Regbus → Reg demux
Boot ROM / CLINT / PLIC / SoC regs
UART / I²C / SPI / GPIO / LLC 控制等
M2 · LLC / SPM 共用一个目标端口
AMO/LRSC 适配 → cut / 地址重映射 → LLC
SPM：128 KiB，含 cached / uncached 别名
外存窗口：0x8000_0000 ≤ addr < 0x1_0000_0000
LLC 下游 AXI 端口 → 平台 DDR 控制器
SPM / cache 命中访问可在片内完成
M3 · iDMA 控制接口
0x0100_0000 起；与 DMA 数据发起端分开
M4 · Serial Link TX 目标窗口
0x1_0000_0000 ≤ addr < 0x2_0000_0000
如何读这张图
① 每个输入按地址分流；每个输出独立仲裁。访问不同输出可并行，争同一输出才在该处竞争。
② 线代表 AXI 通道组：AR/AW/W 向目标，R/B 返回；未映射地址进入各输入的错误响应单元（图略）。
③ 从 Crossbar 看：S 是 slave port（接发起者），M 是 master port（接目标），所以名称看起来反过来。
④ VCU118 当前加源脚本：SerialLink=0、USB=0、Ara=1 ⇒ 5 × 4；RT 同样关闭。图为仿真 Ara 配置。

## Slide 3
参考 DDR Controller V2.1 的多端口接入建议
工程建议，当前 RTL 尚未集成供应商 IP；Crossbar 原有结构沿用，ISP/NPU 数据直接进入控制器的不同 AXI Slave。
SoC → S0 · ISP → S1 · NPU → S2 ；控制器集成多端口仲裁，可配置优先级及 QoS。
DDR Controller 内部（仅画与接入相关的功能）
CVA6 + Ara
当前 SoC 发起端
Cheshire
Crossbar
现有原子适配 + LLC
经 LLC 出口访问外存
SPM 访问仍可在片内完成
ISP 数据 AXI Master
写帧缓存，绕过 Crossbar / LLC
NPU 数据 AXI Master
读写权重 / 特征图，绕过 LLC
AXI S0
SoC 外存流量
AXI S1
ISP 写入
AXI S2
NPU 读 / 写
内部 Arbiter
可配置优先级
轮询 / QoS
页命中限制
端口请求仲裁
Controller Core
内部命令队列
FR-FCFS 调度
遵守 DRAM 时序
PHY
+ SDRAM
依据与待确认边界
Datasheet V2.1：p8 最多 8 个 AXI 端口；p10 仲裁特性；p13 每端口 QoS；p17–18 内部结构与命令调度。
p14：独立 AXI Urgent 接口不支持。优先级 / QoS 的具体寄存器、映射规则、带宽保底和最坏延迟仍需用户手册确认。
多端口不会自动保证共享缓存一致性或旁路写的 AMO/LRSC 语义；RT 是否需要添加，后续结合控制器能力评估。