## Slide 1
LLC 多路组相联 Cache 与按 way 切换 SPM
当前 DefaultCfg：8 way × 256 行/way × 8 个 64-bit 数据块/行 = 128 KiB；每 way 16 KiB
① 全 Cache：8 路组相联（CFG_SPM = 0x00）
每一组有 8 个候选缓存行；每单元上部是 Tag/V/D，下部是 64 B 数据
Tag [47:14]
34 bit
Set [13:6]
8 bit → 256 组
Block [5:3]
8 个数据块
Byte [2:0]
块内 8 字节
Set 索引选中同一组，Tag 与各 way 元数据并行比较
Way 0
Way 1
Way 2
Way 3
Way 4
Way 5
Way 6
Way 7
组 0
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 1
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 42
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
组 255
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
T / V / D
64 B
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
命中举例：组 42 的 Way 6；Way 由 Tag+Valid 命中结果选择，不是 Cache 地址字段
未命中：在 Cache way 中替换 / 回填；Dirty 决定是否向下游 DDR 回写
图中为逻辑行对应关系；Tag SRAM 与 Data SRAM 是不同存储阵列。
② 复用同一数据阵列：按整 way 分配
位图：1 = SPM（S），0 = Cache（C）
全 Cache 0x00：128 KiB Cache
W0
C
W1
C
W2
C
W3
C
W4
C
W5
C
W6
C
W7
C
混合示例 0x0F：64 KiB SPM + 64 KiB Cache
W0
S
W1
S
W2
S
W3
S
W4
C
W5
C
W6
C
W7
C
启动全 SPM 0xFF：128 KiB SPM
W0
S
W1
S
W2
S
W3
S
W4
S
W5
S
W6
S
W7
S
SPM 固定映射：base + way × 0x4000
Way 2：0x10008000–0x1000BFFF
地址 0x10008AAB → Way 2 / 组 42
块 5 / 字节 3；直接寻址，不比较 Tag
未设为 SPM 的 way，其 SPM 槽访问报错
用途改变不压缩地址槽；不是新增加一块 RAM
③ 转换控制：软件提出目标位图，LLC 硬件协调提交与所需刷新
停止相关访问
迁移代码 / 栈 / 保留数据
协调缓冲与在途事务
写 CFG_SPM
1 → SPM；0 → Cache
写 COMMIT = 1
发起配置提交
LLC 配置 FSM
等待 / 协调已有请求
必要的 flush / Dirty 回写
按寄存器契约确认完成
恢复对新用途的访问
SPM → Cache 前保存所需内容；转换不会自动把数据复制到另一块 RAM，原 SPM 内容将失去固定驻留保证。
注意：SPM 绕过的是 LLC Tag 管理，不等于 CPU L1 一定不缓存；0x14000000 别名映射同一 SPM 阵列。
依据：cheshire_pkg / cheshire_soc；axi_llc_burst_cutter / hit_miss / config；Boot ROM · HEAD 278434024 · 2026-10-10 · 未新增目标运行