## Slide 1
DDR–GB：逐行 I/O 一致性候选
设备数据不分配 LLC 行；缓存探测、在途事务与访问次序仍需协调
CVA6
缓存侧需扩展探测与冲突处理
L1D
WT / 读副本
写缓冲
在途标量写
Ara
独立 AXI 访存
保留现有协作机制
NPU / ISP 数据代理
任务 / 搬运事务
候选一致性入口
GB 独立 SRAM
显式搬运 / 分块所有权
不跟踪 DDR 后续修改
主 Xbar / 原子适配
普通内存路径；reservation 观察域需重审
LLC
WB 数据阵列 + 候选逐行探测 / 供数接口
一致性协调点（候选职责）
逐行串行化 / 在途跟踪
探测、失效确认与数据来源选择
缓存侧与各访存入口共同配合
DDR Controller
AXI4 下游接口
DDR
外部主存
普通请求 / 返回
普通数据路径
不分配 LLC 行
搬运
Ara→GB 候选支路
L1 探测 / 确认
LLC 探测 / 确认 / 必要时供数
蓝灰：数据访问（请求 / 返回合并画） 紫：候选一致性接口 绿：GB 访问
虚线框：新增职责。缓存直接供数为待评审路径；不是仅在 LLC 出口增加一个桥。

## Slide 2
DDR 地址数据搬入 GB：最新版本从哪里来
先满足发布顺序，再协调目标行；一致性读不要求把所有数据先写入 DDR
A DDR 已最新，无冲突在途事务
DDR
最新版本可读
协调点
确认无更新缓存版本
搬运器
接收本次读取结果
GB
写入后发布 ready
L1D / LLC 的干净副本可以保留；不需要无条件 flush。
B LLC 持有最新脏数据
LLC 脏行
比 DDR 更新
协调点
取得缓存数据
搬运器
接收最新版本
GB
保存显式快照
本行画候选缓存供数；若限定仅从 DDR 读取，则先 clean 到 DDR，再读取。
C CPU 有按顺序必须先完成的写
CPU 写缓冲
建立发布顺序 / 排空
LLC / 共享点
接收已排序的更新
协调后搬运
不抢读旧 DDR
GB
数据完整后才 ready
协调同址回填 / 替换；不要求外部读看见尚未发布的任意 CPU 写。
箭头表示受协调的数据传递。GB 就绪后，源 DDR 的后续变化不会自动更新这份副本。

## Slide 3
GB 数据写入 DDR：先协调，再发布新版本
完整覆盖与部分更新都需处理在途冲突、失效确认及任务完成；下图为逻辑阶段
A 完整覆盖所有相关一致性粒度
GB 新数据
全行备妥
全部字节有效
目标行协调
排序在途访问
取得本次写权限
L1D / LLC
失效并确认
条件满足可弃旧脏行
DDR 写入
提交完整新行
旧写不得迟到覆盖
完成 / 释放
达到约定可见点
再发布任务状态
“完整”按实际缓存粒度判断：满 WSTRB 的一个 beat，可能仍只覆盖缓存行的一部分。
B 部分行更新：先保护未覆盖字节的最新值
GB 新字节
地址 / 长度
字节有效掩码
目标行协调
阻止冲突越过
排序回填 / 替换
L1D / LLC
clean 或取数暂存
失效旧副本并确认
DDR 更新
按 WSTRB 更新
或写入已合并新行
完成 / 释放
不把请求接收
当作全部动作完成
最新旧行
A
B
C
D
+ GB 仅更新第二段 X
A
X
C
D
A / C / D 不丢失
旧 dirty 行不能在新写之后再覆盖 DDR；失败或超时不能直接复用缓冲，也不承诺自动回滚。
逐行协调不等于整帧快照；跨行数据发布仍需版本、所有权或双缓冲。