## Slide 1
  SoC硬件层
SoC架构(初版规划)
CVA6–Ara 计算平台
CVA6 core 0
L1 I / D cache
MMU · AXI 适配
Ara 向量处理器
VLSU / AXI：32 × lanes bit
指令 / MMU
失效过滤
现有 filter
地址分流
GB 候选
位宽适配
→ 64 bit
NPU / 独立 Global Buffer 子系统
NPU 计算引擎
GB 数据读写
C6
GB 访问适配
局部仲裁 / 路由
bank 冲突处理
Global Buffer
独立 SRAM · 分 bank
ISP / NPU–Ara 工作区
C9
NPU / GB 搬运引擎
DDR ↔ GB · 统一 AXI 主口
C7
Ara 宽侧 GB 分支
图像采集与 ISP
LVDS 接收
解串 / 帧行
C4
CDC / FIFO
像素流缓冲
ISP
行缓冲 / 处理
C5
帧边界选择
RAW / ISP
帧写入 DMA
地址 / stride
C8
RAW 旁路
RAW / ISP 二选一 · 帧打包
ISP 中间数据 ↔ GB
Debug / SBA
JTAG 总线访问
iDMA 数据主口
内存 ↔ 内存
Serial Link RX
远端请求入口
VGA
帧缓冲读取
USB DMA
OHCI 主口
AXI 外部 master
可选扩展入口
CPU AXI
Ara 普通地址
AXI Crossbar
7 × 5 基础端口 + 扩展 | 64 bit 数据 / 48 bit 地址 | 地址译码 / 各目标仲裁
输入侧 AXI RT：按配置可选
未映射请求：DECERR
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S_EXT
AXI master / 请求发起端
M0
Debug 目标
调试模块地址窗口
M1
AXI → Regbus
原子适配 / 桥接 · 32 bit
M2
主存 / SPM 共用目标
M3
iDMA 配置
原子适配 → AXI→Reg
wrapper 内部寄存器
M4
Serial Link TX
远端数据目标窗口
M_EXT
AXI 外部 slave
可选扩展 / CPU 直访 GB 待定
原子适配
AMO / LRSC
LLC / SPM
SRAM 阵列
Regbus decode / demux · 32 bit
Boot ROM
启动代码
CLINT
软件 / 定时中断
SoC 寄存器
平台信息 / scratch
PLIC
外部中断控制
LLC 配置
SPM way / cache
UART
串口控制
I2C
两线串行控制
SPI host
Flash / SD
GPIO
通用 IO
Serial Link 配置
链路控制
VGA 配置
时序 / 帧地址
USB 配置
OHCI 寄存器
Bus-error · VGA
错误记录
Bus-error · iDMA
错误记录
Bus-error · CPU
每核错误记录
IRQ router
可选中断路由
AXI RT 配置
可选流量调节
CLIC
可选每核中断控制
reg_err_slv
未匹配地址
RegExt 扩展
新增 IP 配置出口
DDR Controller · 3 个 AXI slave
C2
S0
SoC / LLC
S1
NPU / GB 搬运
S2
图像帧写入
端口仲裁 / QoS
共享 DDR 带宽
读写调度
Bank / Row
命令调度
控制器 → PHY
共享同一 DDR 地址空间
DDR PHY
训练 / 校准
C3
DDR
片外器件
S1
S2
S0 · LLC 外存出口
PLL / 时钟与复位分发
C1
RefClk / POR → clk_i / rst_ni
C1
PLL / 时钟复位
配置 / 锁定 / 切换
C2
DDR Controller
初始化 / QoS / 状态
C3
DDR PHY
training / 校准
C4
LVDS
通道 / 对齐 / 帧行
C5
ISP
尺寸 / 模式 / 参数
C6
NPU 计算
命令 / GB 数据位置
C7
NPU / GB 搬运
地址 / 长度 / stride
C8
帧写入 DMA
缓冲区 / 格式 / 帧状态
C9
GB 管理
能力 / bank / 错误
AXI 请求 / 数据
GB 读写
像素流
配置 / 控制
虚线：可选或新增候选
Notes: 缺压缩/解压、eMMC、LVDS TX、CPU的GB访问接口、