## Slide 1
eMMC 方案：8-bit SDR / 50 MHz，优先评估
目标：约 500 MiB 校正参数断电保存，开机加载到 DDR；允许 30 秒，NOR 继续承担启动。
建议配置：4 GB 工业级 eMMC 5.1 | 1-bit、≤400 kHz 初始化 → 8-bit High Speed SDR、50 MHz
eMMC 器件：NAND + 管理控制器
NAND
参数存储
介质管理 / ECC
坏块、磨损、地址映射
I/O PAD + 收发时序
电平、驱动、采样
CLK / CMD / DAT
单端数字接口
SoC eMMC 主机
命令 / CRC / FIFO / DMA
片内接口
CPU 配置
DDR
运行参数
AXI 写入
双箭头合并总线交互；读参数方向为左 → 右。主机控制器与 eMMC 内部管理控制器职责不同。
接口与协议：命令、响应、数据分开传输
信号 / 引脚
CLK：主机输出；CMD：双向命令与响应。
DAT[7:0]：双向数据；RST_n：按器件配置使用。
数据规则
按逻辑块读写；主机检查响应、CRC 与超时。
DAT0 可指示忙；无 AXI 式逐拍 VALID / READY。
初始化
识别器件 → 读取能力 → CMD6 配置总线与模式。
先低速初始化，再切 8-bit / High Speed 并提高 CLK。
连续读取
CMD18 多块读 → 接收数据 → DMA 写 DDR。
命令响应 ≠ 搬运完成；检查错误后校验参数包。
模式边界
当前建议 SDR：每周期每根数据线传 1 bit。
DS 用于 HS400；本建议模式不使用 DS 采样。
器件选型与 ASIC 实现：控制器、I/O、时序分层
候选器件
Kingston E04GS14DXI：4 GB、MLC、-40～85°C。
8 GB 备选 EMMC08G-WV28；均为公开选型示例。
频率 / 带宽
50 MHz × 8 bit = 50 MB/s ≈ 47.7 MiB/s 线速。
SDR 规格上限 52 MHz；50 MHz 是建议工作点。
电气 / PHY
单端数字接口；必须配置匹配 VCCQ 的 I/O PAD。
评估 1.8 V I/O；VCC、VCCQ 与电源时序按料号。
实现边界
SDR 可评估数字收发 + I/O；仍须完成时序收敛。
HS200/HS400 常需调谐、DLL/延迟线等 PHY 功能。
工程改动
新增主机 / DMA、驱动及 I/O；需确认 IP 交付边界。
确认 PAD、采样、PCB 裕量后，实测完整加载时间。
预算：500 MiB ÷ 30 s = 16.7 MiB/s 下限；建议有效搬运 ≥25 MiB/s，20 s 搬运 + 约 10 s 初始化 / 校验。
容量：可建议 A/B 两份参数（约 1000 MiB），保留增长余量；更新须完成落盘、校验与版本切换，并验证掉电恢复。
器件：Kingston 工业级 eMMC
协议：JEDEC 5.1（TI 托管）
PHY：Synopsys 实现示例
Micron eMMC
公开资料选型示例；频率为建议评估值，非当前工程已达标结果。 | 2026-10-13 · 修订 2
1/2
Notes: 用户需求：约500 MiB盲元补偿及非均匀性校正参数；开机加载DDR；30秒可接受。暂将预算定义为存储初始化至加载并校验完成。
本轮建议50MHz而非此前讨论的52MHz：50MHz处在High Speed SDR规定的0–52MHz范围内，作为便于评估的工作点，不是已冻结时钟或IP承诺。初始化选择不超过400kHz；器件保持初始兼容模式，读取能力并完成CMD6模式/总线切换后才升频。初始化命令细节及电气配置应按具体料号实现。
Kingston工业级产品表确认E04GS14DXI为4GB MLC、-40至85摄氏度、eMMC5.1 HS400，EMMC08G-WV28为8GB MLC同温度档。支持高速能力不要求在HS400运行；完整料号数据手册、电压、供货生命周期、保持年限及耐久仍需供应商确认。VCCQ 1.8V是评估方向，不把未取得的具体料号供电细节写为已确认。
eMMC主机控制器为数字RTL；ASIC I/O单元提供电平/驱动/输入接收/ESD。数字总线不等于只需RTL，也不等于所有模式强制购买数模混合PHY。SDR仍需检查输入采样相位、输出建立保持、电气负载、上拉、驱动强度、封装PCB及PVT；不可承诺任意普通GPIO单元可达50MHz。HS200调谐与HS400 strobe常需要延迟/DLL，具体模拟或数字实现由IP决定。
DMA完成与命令响应不同；需检查主机错误并确保DDR可见性，再验参数包。当前Cheshire没有已集成eMMC接口。新增主机IP的控制口、AXI、IO/PHY、仿真模型和固件需分别确认交付范围。
B/s用十进制MB；MiB/s用2^20。50MB/s=47.6837MiB/s，500MiB的纯线速极限约10.49秒；25MiB/s目标要求至少约52.4%的线速有效利用率，非实测吞吐。
A/B是建议非用户冻结需求；采用4/8GB不代替掉电保护、持久化、版本记录冗余与验证。
官方资料，2026-10-13查阅：
https://media.kingston.com/pdfs/emmc/itemp-emmc_flyer_en.pdf?_=v1
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/JESD84_2D00_B51-_2800_1_2900_.pdf
https://www.synopsys.com/designware-ip/interface-ip/mobile-storage/sd-emmc-phy.html
https://www.micron.com/products/storage/managed-nand/emmc
https://www.micron.com/sales-support/sales/faqs
源码依据：hw/cheshire_soc.sv，hw/bootrom/cheshire_bootrom.c，docs/um/sw.md。

## Slide 2
SPI NAND 方案：Quad SDR / 100 MHz，条件性备选
优势：可评估复用现有 SPI Host；代价：新增 NAND 管理软件，并验证采样时序与 CPU 搬运吞吐。
建议配置：W25N08MW 系列，8 Gbit（1 GiB）、1.8 V | 首次联调 10 MHz → 条件满足后评估 Quad SDR 100 MHz
片外 SPI NAND：按页读取，器件内纠错
NAND
参数阵列
ECC
纠错状态
页缓存
串行输出
I/O PAD
1.8 V / 采样
SCK / CS# / IO
SPI Host
现有 RTL / FIFO
CPU 驱动
读出并搬运
MMIO
配置 / 命令
DDR
候选读取路径；当前 SPI Host 无独立 DMA 口。片内 ECC 不等于 eMMC 式完整介质管理。
接口与协议：SPI 命令 + NAND 页访问
信号 / 模式
CS#、SCK：主机输出；IO[3:0]：按事务改变方向。
Quad 为四线数据阶段，不等于所有命令均为四线。
一次页读取
发页地址 / 读页命令 → 等待就绪并检查 ECC。
再发读缓存命令，按列地址 / dummy 周期接收数据。
软件职责
识别器件、配置 ECC / Quad、管理坏块与预留块。
检查不可纠错错误；CPU 排空 FIFO 并写入 DDR。
候选容量
W25N-MW 系列含 2 / 4 / 8 Gbit，最高示例 1 GiB。
500 MiB 单份有空间；双副本仅余 24 MiB，过紧。
频率、I/O 与系统吞吐：复用存在约束
工作频率
10 MHz 为首次联调建议；100 MHz 为评估目标。
系列标称 STR 最高 166 MHz，不等于系统可达。
时钟前提
当前 SCK = clk_i / [2 × (CLKDIV + 1)]。
100 MHz SCK 要求 clk_i ≥200 MHz 且分频匹配。
物理实现
单端 1.8 V PAD；校核采样相位、驱动和板级负载。
无高速差分 SerDes；高频仍可能需专用 I/O 时序。
主要风险
现有控制器无独立 DMA；Regbus / CPU 可能限速。
不能只换 Flash：需 NAND 驱动与错误 / 掉电验证。
方案 / 建议数据模式
纯线速（不含开销）
500 MiB 线速下限
评估结论
eMMC · 8-bit SDR 50 MHz
50 MB/s ≈ 47.7 MiB/s
约 10.5 秒
优先评估：新增主机 / DMA 与 I/O
SPI NAND · Quad SDR 100 MHz
50 MB/s ≈ 47.7 MiB/s
约 10.5 秒
备选：时钟、页读取、软件搬运须达标
验收口径：完整 500 MiB 初始化 + 加载 + 校验 ≤30 秒；SPI Quad 50 MHz 仅 23.8 MiB/s 线速，低于 25 MiB/s 设计目标。
器件：Winbond W25N-MW
8 Gbit：W25N08MW 型号入口
NAND / 管理职责：Micron
公开资料选型示例；频率为建议评估值，非当前工程已达标结果。 | 2026-10-13 · 修订 2
2/2
Notes: W25N08MW系列是8Gbit器件候选；最终封装和温度后缀、ECC位数、供货及数据手册尚待确认。W25N-MW公开系列页列1.8V、2/4/8Gb、STR166MHz/DTR83MHz、页组织与BBM LUT；本方案只建议STR/SDR，不默认当前SPI支持DTR。
10MHz仅用于初次电气/驱动联调，不是SPI NAND协议强制初始化频率；提高到100MHz须先确认器件命令时序、控制器移位和采样实现、PAD、封装PCB及系统频率。当前clk_i与公共SoC时钟相连，不能只改一个divider就保证100MHz；独立高速SPI域需要额外CDC和复位适配，未授权实施。
SPI读NAND一般先Array to Cache，等Busy清除并检查ECC，再Read Cache输出。具体opcode、dummy数量和IO方向按料号；不将NOR命令套到NAND。图是功能关系，不规定器件内部ECC流水线位置。连续读可以优化页边界损失，但必须按器件模式与ECC规则验证。
本地SPI Host的FSM clkdiv每半周期计数，SCK=clk_i/(2*(CLKDIV+1))。因此在整比分频下200MHz输入、divider=0才可产生100MHz SCK；至少200MHz只是必要条件，不是时序或吞吐保证。公共Regbus与CPU也有争用，FIFO满导致停顿会降低有效带宽。
100MHz Quad STR=50MB/s≈47.6837MiB/s；500MiB/47.6837≈10.48576秒，只是纯线速极限。页读取等待、软件FIFO访问与DDR写入、初始化和校验都会增加时间。Quad50MHz=25MB/s≈23.8419MiB/s，不能达到25MiB/s建议目标，但并不单独证明一定超过30秒；实际30秒门槛需测量。
复用已有SPI减少RTL范围，但软件坏块、ECC错误处理与更新可靠性工作增加。设备内ECC不能保证SPI链路无误码，参数包仍需校验。8Gbit=1024MiB，两份500MiB后仅24MiB，不计坏块与预留，单颗不作为稳妥双副本推荐。
公开资料，2026-10-13查阅：
https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash/qspi-nand/w25n-mw/index.html?__locale=en
https://www.winbond.com/hq/new-online-purchasing-guide/?__locale=en&pLine=%2Fproduct%2Fcode-storage-flash%2Fqspi-nand%2F&pNo=W25N08MW
https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash/qspi-nand/w25n-mw/?__locale=ja&partNo=W25N02MWTBIG
https://www.micron.com/products/storage/nand-flash/choosing-the-right-nand
源码依据：hw/cheshire_soc.sv:1445；.bender/git/checkouts/opentitan_peripherals-7b624fb57f78de9a/src/spi_host/rtl/spi_host_fsm.sv；同依赖的sw/device/lib/dif/dif_spi_host.c；sw/lib/hal/spi_sdcard.c。未更改或动态验收。