## Slide 1
eMMC 器件：NAND + 管理控制器
NAND
参数存储
介质管理 / ECC
坏块、磨损、地址映射
I/O PAD + 收发时序
3.3 V / 25OD33
CLK / CMD / DAT
3.3 V 单端数字
SoC eMMC 主机
命令 / CRC / FIFO / DMA
片内接口
CPU 配置
DDR
供 ISP 使用
AXI 写入
双箭头合并总线交互；读参数方向为左 → 右。主机控制器与 eMMC 内部管理控制器职责不同。

## Slide 2
片外 SPI NAND：按页读取，器件内纠错
NAND
参数阵列
ECC
纠错状态
页缓存
串行输出
I/O PAD
3.3 V / 采样
SCK / CS# / IO
SPI Host
现有 RTL / FIFO
CPU 驱动
读出并搬运
MMIO
配置 / 命令
DDR
候选读取路径；当前 SPI Host 无独立 DMA 口。片内 ECC 不等于 eMMC 式完整介质管理。