## Slide 1
eMMC：3.3 V I/O，8-bit SDR / 50 MHz，优先评估
平台输入：1.2 V 内核、3.3 V PAD（25OD33）、WB 封装；500 MiB 参数开机装入 DDR，允许 30 秒。
建议：8 GB 工业级 eMMC，VCC / VCCQ 均取 3.3 V | ≤400 kHz 初始化 → 8-bit High Speed SDR / 50 MHz
eMMC 器件：NAND + 管理控制器
NAND
参数存储
介质管理 / ECC
坏块、磨损、地址映射
I/O PAD + 收发时序
3.3 V / 25OD33
CLK / CMD / DAT
3.3 V 单端数字
SoC eMMC 主机
命令 / CRC / FIFO / DMA
片内接口
CPU 配置
DDR
供 ISP 使用
AXI 写入
双箭头合并总线交互；读参数方向为左 → 右。主机控制器与 eMMC 内部管理控制器职责不同。
接口与协议：命令、响应、数据分开传输
信号 / 引脚
CLK：主机输出；CMD：双向命令与响应。
DAT[7:0]：双向数据；RST_n：按器件配置使用。
数据规则
按逻辑块读写；主机检查响应、CRC 与超时。
DAT0 可指示忙；无 AXI 式逐拍 VALID / READY。
初始化
识别器件 → 读取能力 → CMD6 配置总线与模式。
先低速初始化，再切 8-bit / High Speed 并提高 CLK。
连续读取
CMD18 多块读 → 接收数据 → DMA 写 DDR。
命令响应 ≠ 搬运完成；检查错误后校验参数包。
模式边界
当前建议 SDR：每周期每根数据线传 1 bit。
3.3 V 不采用 HS200 / HS400；本方案不使用 DS。
器件选型与 ASIC 实现：控制器、I/O、时序分层
候选器件
ISSI IS21TF08G-JCLI：8 GB、eMMC 5.1。
工业级 -40～85°C，153-ball FBGA；非采购冻结。
频率 / 带宽
50 MHz × 8 bit = 50 MB/s ≈ 47.7 MiB/s 线速。
SDR 规格上限 52 MHz；50 MHz 是建议工作点。
电气 / PHY
VCC：存储供电 2.7–3.6 V；VCCQ：I/O 取 3.3 V。
该工业级支持 3.3 V；不要误选仅 1.8 V 的 A2 款。
实现边界
SDR 可用数字收发 + 合适 PAD，非必需混合 PHY。
仍需核对输入阈值、采样、驱动、WB / PCB 时序。
工程改动
新增主机 / DMA、驱动及 PAD 适配；保留 NOR 启动。
同为 3.3 V 可评估直连，须验证电气与上电兼容。
预算：500 MiB ÷ 30 s = 16.7 MiB/s 下限；建议有效搬运 ≥25 MiB/s，20 s 搬运 + 约 10 s 初始化 / 校验。
容量：可建议 A/B 两份参数（约 1000 MiB），保留增长余量；更新须完成落盘、校验与版本切换，并验证掉电恢复。
ISSI 原厂手册（Mouser 托管）
JEDEC 5.1（TI 托管）
备选系列：Swissbit EM-30
PHY 实现示例
公开资料选型示例；频率为建议评估值，非当前工程已达标结果。 | 2026-10-13 · 修订 3
1/2
Notes: 需求：500 MiB参数开机完整装入DDR；暂将30秒定义为存储初始化至加载并校验完成。运行时ISP从DDR读取，图仅画加载路径，NOR继续启动。
2026-10-13用户截图确认：内核1.2V；I/O供电3.3V；PAD为2.5V器件的3.3V Over-Drive方案25OD33；WB封装。2.5V是器件描述，不应据此把外部I/O设为2.5V，亦不推断可用1.8V。未复制受限PDK内容，未读取PAD库。
ISSI原厂IS21/22TF08G Rev.A 2022-04-26，第2页明确VCC=2.7–3.6V、VCCQ=1.8V/3.3V，A2车规例外仅1.8V；第36页明确IS21TF08G-JCLI为8GB工业级153FBGA。建议两电源域各按手册接3.3V。VCC是内部存储供电，VCCQ是总线I/O供电；不能只看VCC。完整电气容差、供电时序、最新规格/供货生命周期仍待厂商确认。表中HS200/HS400性能测于VCCQ1.8V，不能移用为3.3V实测值。
备选Swissbit EM-30系列公开产品页包含4–512GB并支持VCCQ 2.7–3.6V；仅为备选系列，不冻结具体后缀。
eMMC采用JEDEC命令/响应/数据，CLK由主机输出，CMD双向，DAT[7:0]双向；初始化1-bit且CLK不超过400kHz；读能力、CMD6完成总线/模式切换后升到50MHz。High Speed SDR上限52MHz，3.3V可用；HS200/HS400仅低压I/O，本方案不使用DS。不是SPI，也不能直接复用SPI Host。
50MHz x 8bit/8 =50MB/s=47.6837MiB/s；500MiB纯线速10.48576s，不含命令/等待/DMA开销。设计目标25MiB/s即20s，余约10s初始化/校验。具体频率为建议，须确认主机分频能力和有效吞吐。
SDR为单端数字接口，可评估数字逻辑+工艺PAD；不自动要求数模混合PHY或高速差分SerDes。3.3V匹配后可评估不加外部电平转换，但仍须VIH/VIL与VOH/VOL、驱动/上拉、上电掉电及钳位兼容、输入采样/输出建立保持、WB寄生/PCB负载/PVT验证。1.2V内核通过合法PAD适配，不能把3.3V直接接内核。不能承诺现有25OD33任意cell达到50MHz。
当前工程未集成eMMC主机，拟新增控制器/DMA和驱动；IP数字控制器、PAD/PHY及时序模型交付边界需确认。DMA完成、DDR可见、数据校验须分别检查；A/B双副本为建议，容量充裕不等于更新中掉电安全。
公开来源：ISSI原厂手册（Mouser托管）、JEDEC规范（TI托管）、Swissbit产品介绍、Synopsys示例。链接如下：
https://www.mouser.com/datasheet/2/198/ISSI_6_8_22_IS21_22TF08G__Rev_A_0426_2022-3132334.pdf
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/JESD84_2D00_B51-_2800_1_2900_.pdf
https://www.swissbit.com/files/public/Documents/Flyer/Product_Profile_Swissbit_eMMC.pdf
https://www.synopsys.com/designware-ip/interface-ip/mobile-storage/sd-emmc-phy.html
https://www.micron.com/sales-support/sales/faqs
源码：hw/cheshire_soc.sv；hw/bootrom/cheshire_bootrom.c；docs/um/sw.md。

## Slide 2
SPI NAND：改选 3 V 系列，Quad SDR / 100 MHz 待验证
适配 3.3 V PAD：改评估 W25N-LV；原 W25N-MW 为 1.8 V 方案，不再作为直接连接候选。
候选：W25N08LV，8 Gbit（1 GiB）、3 V 档 | 10 MHz 联调 → 50 MHz 验证 → 条件满足后评估 100 MHz
片外 SPI NAND：按页读取，器件内纠错
NAND
参数阵列
ECC
纠错状态
页缓存
串行输出
I/O PAD
3.3 V / 采样
SCK / CS# / IO
SPI Host
现有 RTL / FIFO
CPU 驱动
读出并搬运
MMIO
配置 / 命令
DDR
候选读取路径；当前 SPI Host 无独立 DMA 口。片内 ECC 不等于 eMMC 式完整介质管理。
接口与协议：SPI 命令 + NAND 页访问
信号 / 模式
CS#、SCK：主机输出；IO[3:0]：按事务改变方向。
Quad 为四线数据阶段，不等于所有命令均为四线。
一次页读取
发页地址 / 读页命令 → 等待就绪并检查 ECC。
再发读缓存命令，按列地址 / dummy 周期接收数据。
软件职责
识别器件、配置 ECC / Quad、管理坏块与预留块。
检查不可纠错错误；CPU 排空 FIFO 并写入 DDR。
候选容量
8 Gbit = 1 GiB；页为 4096 B + 256 B 备用区。
双份 500 MiB 仅余 24 MiB，坏块预留空间过紧。
频率、I/O 与系统吞吐：复用存在约束
工作频率
10 / 50 MHz 逐步联调，Quad 100 MHz 为目标。
LV 系列标称 STR 最高 133 MHz，非系统保证。
时钟前提
当前 SCK = clk_i / [2 × (CLKDIV + 1)]。
100 MHz SCK 要求 clk_i ≥200 MHz 且分频匹配。
物理实现
LV 系列确认 3 V 档；8 Gbit 后缀电气表待确认。
按 3.3 V PAD / WB 评估；100 MHz 须校核裕量。
主要风险
现有控制器无独立 DMA；Regbus / CPU 可能限速。
不能只换 Flash：需 NAND 驱动与错误 / 掉电验证。
方案 / 建议数据模式
纯线速（不含开销）
500 MiB 线速下限
评估结论
eMMC · 8-bit SDR 50 MHz
50 MB/s ≈ 47.7 MiB/s
约 10.5 秒
优先评估：新增主机 / DMA 与 I/O
SPI NAND · Quad SDR 100 MHz
50 MB/s ≈ 47.7 MiB/s
约 10.5 秒
备选：时钟、页读取、软件搬运须达标
验收口径：完整 500 MiB 初始化 + 加载 + 校验 ≤30 秒；SPI Quad 50 MHz 仅 23.8 MiB/s 线速，低于 25 MiB/s 设计目标。
Winbond W25N-LV：3 V / 8 Gbit
同系列 4 Gbit：2.7–3.6 V 详情
NAND 管理职责：Micron
公开资料选型示例；频率为建议评估值，非当前工程已达标结果。 | 2026-10-13 · 修订 3
2/2
Notes: 本轮替换原1.8V W25N08MW候选。Winbond W25N-LV官方系列页明确3V、2/4/8Gbit、STR133MHz/DTR66MHz；4/8Gbit页4096+256B。8Gbit即1GiB，不是8GB。本方案只评估Quad STR/SDR，不默认现有Host支持DTR。
证据分级：W25N08LV是官网已列的3V家族8Gbit方向，尚未取得具体8Gbit订货后缀的完整DC/AC电气表。官网同系列W25N04LVCEIG明确2.7–3.6V，但不能把4Gbit全套参数直接当成8Gbit手册。8Gbit接3.3V是候选设计方向，需供应商确认具体后缀供电容差、VIH/VIL、时序/封装/温度/供货后才冻结。
如果需要已有明确电压范围的替代评估，可研究两颗W25N04LVCEIG（每颗4Gbit/512MiB，2.7–3.6V）组成1GiB；会新增片选和跨器件软件管理，需与现有NOR的片选占用一起审查，不作为本PPT主方案。单颗512MiB装500MiB只余12MiB，预留不足，不建议作为稳妥单颗容量方案。
读页命令带行地址，将array读入cache；等待Busy清除检查ECC，再按列地址/dummy读cache。内部ECC和BBM LUT不能代替驱动坏块/预留/不可纠错处理与参数包校验；不能复用NOR协议驱动。图为功能链，不限定内部ECC物理位置。
10MHz首次联调、50MHz过渡验证均为工程建议，不是协议强制初始化频率。100MHz Quad STR目标须在3.3V PAD、WB和PCB上确认采样/驱动和时序；器件133MHz标称上限不代表当前系统可达。
当前SPI Host SCK=clk_i/[2*(CLKDIV+1)]；100MHz SCK要求输入至少200MHz且整比分频匹配。当前公共SoC clk_i接入，不能只改divider就保证该速率；未改频率或新增CDC。现有SPI Host无独立DMA口，经Regbus/FIFO由CPU读出写DDR；这条路径是吞吐瓶颈候选，需实测。
100MHz Quad线速50MB/s≈47.7MiB/s，500MiB纯线速约10.5s；25MiB/s目标是20s搬运+约10s初始化校验。50MHz Quad线速23.8MiB/s低于25目标，但不单独证明超过30s；端到端含页等待、软件访问、DDR写、初始化校验测量才决定。
两份500MiB共1000MiB；1GiB只余24MiB，坏块/预留/元数据与增长余量不足，A/B可靠更新只是建议。eMMC优先；SPI NAND为电气、时钟与软件吞吐达标后的备选。
源码：hw/cheshire_soc.sv:1445；.bender/git/checkouts/opentitan_peripherals-7b624fb57f78de9a/src/spi_host/rtl/spi_host_fsm.sv；该依赖dif_spi_host.c；sw/lib/hal/spi_sdcard.c。未改RTL/software、未实测IO或吞吐。公开链接如下：
https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash/qspi-nand/w25n-lv/?__locale=en
https://winbond.com/hq/product/code-storage-flash/qspi-nand/w25n-lv/?__locale=en&partNo=W25N04LVCEIG
https://www.micron.com/products/storage/nand-flash/choosing-the-right-nand