## Slide 1
Cheshire + CVA6 + Ara｜当前工程全组件软件栈
功能组件总览 · 裸机 BSP 主路 + Ara 指令通路 + 可选 Linux 分路
开发主机
目标端：裸机应用与基础软件
启动与运行支撑
Linux / SDK 可选分路
控制台 / 调试
存储介质
GPIO / 中断 / 计时
DMA / 存储控制
向量计算
基础支持代码
裸机应用 · 外设测试 · 启动固件
main / sw/tests / flash.spm.elf
Ara 应用 / benchmark
向量内核 · RVV 测试
printf
格式化 · 字符回调
GPT 公共服务
分区解析 · 读回调
UART debug HAL
命令 / 读写 / 执行
器件 HAL
SPI Flash · SPI SD
I²C EEPROM
器件命令 / 分块
UART DIF
收发 · 轮询
_putchar / _getchar
OpenTitan DIF
SPI Host / I²C
FIFO · 事务 · 配置
GPIO / PLIC / CLINT
GPIO / PLIC：OT DIF
CLINT：本地 DIF
DMA / LLC / AXI RT
DMA：头文件接口
LLC / RT：依赖驱动
向量辅助代码
cheshire_util / vector_util
计时 · 校验 · 内核准备
向量内核实现
内联汇编 / intrinsics
编译器生成 RVV
启用 VS；按需启用 FS
MMIO / 位域 / 内存辅助代码 + 平台定义
reg8 / reg32 · mmio_region_* · bitfield / memory
params.h · __base_* · 生成 regs/*.h
CSR / 屏障辅助
util.h：CSR / fence
计时 · IRQ · WFI
归档：C/S 支持对象 → libcheshire.a；.h 内联由调用者编译；crt0 也参与归档
软硬件接口：MMIO / 地址空间 / 异常与中断
地址与字段 · 访问宽度 · 副作用 · IRQ · 访问顺序 / 缓存与数据可见性
指令接口：ISA / CSR
标量 / RVV · 特权状态
trap · 内存访问语义
SoC 控制器与存储子系统
UART · SPI / I²C · GPIO / PLIC / CLINT · iDMA · LLC / AXI RT · AXI / Reg / 存储
CVA6 + Ara
取指 / 执行 / 访存
构建与依赖入口
Make · sw.mk / Ara Makefile
Bender path · 本地依赖
编译 / 归档 / 链接
GCC · as · ld · ar
源码 / .o / .a / .ld
→ ELF / map
寄存器 / 描述生成
Python regtool：HJSON
→ C 宏 / RTL
dtc：DTS → DTB
产物转换 / 检查
objcopy · objdump
readelf · nm · size
ELF → bin / memh / dump
装载 / 调试
GDB · OpenOCD
flash_disk.sh / .gdb
JTAG · ELF / 介质镜像
Boot ROM
LLC → SPM / 栈
启动模式 · 介质 / 调试
cheshire_bootrom.S / .c
应用 crt0 / 链接布局
sp / gp · BSS · FS
trap 入口 / _exit
smp.h：hart 协调辅助
link/*.ld · params.h
平台初始化缺口
DDR / 时钟 / PAD
需平台实现与独立验收
ZSL / 介质装载
GPT + ROM 读回调
DTB / firmware → DRAM
sw/boot/zsl.c
链接后运行支持
工具链 libgcc / libc
按需要引入目标代码
系统调用 / 堆未证完整
主机：Ara Makefile → cva6-sdk
Buildroot → Linux 交叉工具链 / rootfs
Linux / BusyBox 配置 · DTS → DTB
U-Boot 源码 → mkimage（主机程序）
ELF / Image → uImage · fw_payload
Spike / riscv-tests：可选主机入口
目标：用户空间 / rootfs
BusyBox · 应用 / 可选 RVV benchmark
Linux 内核 / 平台驱动
调度 / 内存管理 / 系统调用
设备树 · IRQ / timer / 设备驱动
OpenSBI · M 模式固件
SBI 服务；fw_payload 含 U-Boot
U-Boot · 启动程序
装载 Linux / DTB · 移交执行
支持边界
源码 / 配方存在 ≠ 当前启动通过
版本 / DTS / ISA / 向量上下文待验收
RTOS：待移植，未展开为现有栈
构建
ELF
产物
生成 C 宏
装载 / 调试访问
调用
调用
直接调用
直接调用
协议服务
printf 字符回调 ↓
调用
读回调
控制器调用
寄存器访问
寄存器访问
寄存器访问
寄存器访问
调用
执行内核
RVV 指令执行 →
CSR / 屏障调用
CSR / fence 指令
load / store
寄存器事务 / 事件
指令执行
裸机装载 / 进入
初始化后进入 main
OS 介质启动
进入固件
构建 / 打包 rootfs 与应用
系统调用
SBI 调用
启动 payload
启动：ZSL → OpenSBI → U-Boot → Linux
覆盖缺口：VGA / Serial Link 有寄存器头；未见同级完整 DIF/HAL。USB / CLIC 见源码索引。
函数调用
构建 / 装载
寄存器访问
指令执行
初始化 / 启动
OS 服务