## Slide 1
地址路由窗口与物理资源的映射
区间含起点、不含终点；图不按地址跨度比例。容量、权限与就绪状态分别判断。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_pkg.sv::gen_axi_out / gen_reg_out / get_llc_size；默认配置
AXI 地址范围
路由去向与实际资源
0x0000_0000 … 0x0004_0000
Debug 目标
256 KiB 地址窗口；与 Debug SBA 发起口不同
0x0100_0000 … 0x0100_1000
iDMA 控制
4 KiB 控制窗口；数据传输使用独立发起口
0x0200_0000 … 0x0C00_0000
Reg 桥 → 二级译码
160 MiB 总窗口；包含空洞，不是连续 RAM
0x1000_0000 / 0x1400_0000
同一 LLC / SPM 阵列
默认每个 SPM 别名各 128 KiB；并非双份容量
0x8000_0000 … 0x1_0000_0000
LLC 下游主存
2 GiB 路由窗；实际 DDR 容量取决于平台
0x1_0000_0000 … 0x2_0000_0000
Serial Link TX
4 GiB 对端窗口；受配置与地址映射约束
同一目标可有多个地址规则；关闭设备不等于其上层总窗口消失。未匹配访问应完成错误应答。

## Slide 2
Ara 内部：向量元素分散到 lanes，再重排回内存
示例：VLEN=2048、2 lanes、32 个向量寄存器；每个寄存器 256 B，VRF 总计 8 KiB。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：ara.sv / lane.sv / vlsu.sv；数据分布示意，不表示每周期恰好完成一元素
dispatcher → sequencer
vtype / vl / vstart → 依赖跟踪、功能单元发出与完成汇总
lane 0：VRF 4 KiB
分布式寄存器字节
e32 元素 0、2、4、6 …
VLEN 与 lane 数共同决定存储分片
操作数队列 → ALU
整数 / MUL / FPU
结果写回 VRF
按目标寄存器归位
lane 1：VRF 4 KiB
分布式寄存器字节
e32 元素 1、3、5、7 …
VLEN 与 lane 数共同决定存储分片
操作数队列 → ALU
整数 / MUL / FPU
结果写回 VRF
按目标寄存器归位
masku / sldu：使能与跨 lane 交换
VLSU：连续内存 → load 分发 → lanes → store 重排 → AXI
VRF 与临时 FIFO 不构成 NPU 可寻址共享 cache

## Slide 3
当前时钟与事件：SoC 主域、异步入口、FPGA DDR 域
时钟域由真实连接划分；UART / SPI / I2C 的分频节拍不自动成为独立 SoC 输入时钟。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_soc.sv；target/xilinx/src/dram_wrapper_xilinx.sv；各外设同步逻辑
clk_i / rst_ni：SoC 主时钟域
CVA6 / Ara / AXI / LLC / Reg
LLC 下游 AXI 仍属于 clk_i
外设状态机在其实际连接域运行
DM ndmreset_o 在本 SoC 未连接
rtc_i
CLINT 同步后计数
JTAG tck / trst_n
DTM → DMI 跨域
Serial Link RX clock
源同步接收与跨域 FIFO
USB PHY clock/reset
PHY 域与系统逻辑
GPIO / 外部 IRQ
按配置同步 → 中断控制
AXI CDC
FPGA 平台
跨域事务队列
MIG UI clock 域
DDR 控制器 / PHY
平台复位与校准
跨域不是只给信号加寄存器
单比特事件、计数、多位数据和 AXI 事务需不同同步契约；FIFO / CDC 的两侧复位还需协调在途事务。

## Slide 4
未来 ASIC：时钟、复位、电源分别划分责任
下列域为候选边界；具体频率、电压、PLL 数量和电源意图尚未冻结。
未来方案 / 待实现与验证
依据：平台启动与配置约定；工艺/IP 交付待确认
常开控制候选域
参考时钟 / 安全启动源
PLL lock 同步与切换策略
复位原因 / 超时 / 故障回退
门控、隔离与保持控制
固件可重复访问的配置接口
CPU / Ara / SRAM
同域或分域由时序与功耗决定
SRAM 宏与复位策略配套
DDR CTRL / PHY
参考时钟与训练 / 校准
init done 后允许新内存事务
NPU / ISP 候选域
跨域 FIFO / AXI CDC
停发、排空、隔离与状态恢复
PAD / LVDS / 外部 IO
电平与源同步采样
CDC / RDC 与引脚约束
域边界交付需要成套证据
时钟约束 + 复位时序 + CDC/RDC + 电源意图/库单元 + 固件控制 + 故障恢复测试；图中候选域不是已实现电源域。

## Slide 5
CVA6–Ara：控制协议与 AXI 数据通路分离
当前 CvxifEn=0；名为 cvxif 的连接承载本地专用接口，不等于通用 CORE-V XIF。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：acc_dispatcher.sv；ara/intf_typedef.svh；cheshire_soc.sv::gen_ara
CVA6 标量核
Ara 向量单元
译码 / scoreboard
first-pass decoder
trans_id 关联标量指令
acc_dispatcher
队列 / 非推测发出
pending 与完成等待
CPU resp_ready 固定为 1
dispatcher / sequencer
完整译码、vl / vtype
依赖与处理单元运行表
VRF / lanes / VLSU
算术在分布式 VRF 上执行
地址检查 / 可选 MMU 翻译
独立 AXI 读写数据
req_valid / insn / rs1 / rs2 / frm / trans_id
req_ready；resp_valid / result / exception / ID
load/store_complete / store_pending / fflags
MMU 请求与应答；L1 invalidate 协作
接受、应答、数据完成分别观察
算术指令可能先应答，VRF 随后完成
load 地址应答不表示所有 AXI 数据已返回
Ara AXI → invalidation filter → 位宽适配 → Crossbar
与 CPU L1 数据口分开；B 错误处理的本地 TODO 仍需动态验证

## Slide 6
DDR 子系统：AXI 事务、控制器、PHY 与器件引脚
AXI 是事务接口；DQ / DQS / 命令引脚是存储器电气接口。两侧不能直接相连。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：现有 FPGA dram_wrapper_xilinx 边界；ASIC 供应商控制器/PHY 接口尚未冻结
平台存储子系统：实现由 FPGA / ASIC 平台承担
SoC LLC 下游
AXI4 事务
ID / burst / STRB
RESP / 背压
适配 / 控制器
可选 CDC / 宽度适配
地址映射、队列、调度
刷新与错误状态
DDR PHY
训练、采样、对齐
时钟与 DQ / DQS
命令 / 电气时序
DRAM 器件
bank / row /
column
存储单元 / 刷新
引脚与板级连线
平台初始化固件
配置 PLL / 控制寄存器
轮询状态、超时与失败回退
运行软件可重复查询状态
放行条件：PLL lock + 初始化 / 校准完成 + 复位协调
执行初始化的代码、栈必须先位于可用存储
供应商需给出 AXI 限制、容量、ECC / 错误、寄存器、模型与复位顺序

## Slide 7
未来 DDR 旁路：数据汇合不等于一致性自动成立
CPU / Ara 保留 LLC 路径；NPU / ISP 数据绕过 LLC 是用户目标，尚未实现。
未来方案 / 待实现与验证
依据：当前 cheshire_soc.sv 主存路径与 M01 待定义接口契约
现有 CPU / Ara 主存路径
未来 NPU / ISP 旁路
CPU / Ara / 当前互连
L1 cache 与 pending 协作
访问共享数据须遵循所有权协议
现有原子处理 → LLC / SPM
缓存维护与 AMO / LRSC 监视边界
小块共享 SRAM / SPM 需另定义接入口
NPU / ISP 独立数据主端
普通读写绕过 LLC
控制寄存器与完成 IRQ 另走控制面
旁路适配：CDC / 限流 / ID
宽度、突发、在途数与错误恢复
旁路普通写也可能影响 reservation
新增仲裁 / ID 与顺序适配 → AXI4 DDR CTRL + PHY
共享地址布局、全路径可见性与原子协议需要联合验证
契约选择：禁止设备进入共享原子区，或设计覆盖所有访问者的原子 / 一致性协议并验证。

## Slide 8
未来异构任务：所有权状态与异常回收
硬件完成令牌须同时匹配 buffer、epoch 与状态；IRQ 仅触发软件查询。
未来方案 / 待实现与验证
依据：教材异构协议伪代码；NPU / ISP 尚未集成
FREE
分配 buffer
选择新 epoch
PRODUCER
独占写入
禁止并发修改
PUBLISHED
排空结果写入
发布描述符
RECLAIM
确认消费者排空
回收前验证状态
CONSUMER
读取 / 计算
可写自己的结果
QUEUED
通知消费者
转移所有权
任意在途状态发生超时 / 错误 → QUARANTINED
先隔离并确认设备停止，再决定恢复或回收；过期完成令牌不得释放新 epoch 的缓冲区。
正常转移形成闭环；异常路径进入隔离状态

## Slide 9
当前共享数据：Ara 的失效协作有明确参与者
CPU / Ara 的协作不自动扩展到 iDMA、其他设备或未来 NPU。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：csr_regfile / acc_dispatcher / axi_inval_filter / cheshire_soc.sv
CPU · WT L1D + 写缓冲
一致性 CSR 与 pending 等待
是否存在缓存副本取决于属性
fence 与 cache 操作职责不同
Ara · VRF / VLSU
无独立地址标记 D-cache
store 通过自身 AXI AW/W
VRF 是寄存器文件
iDMA / 其他设备
独立 AXI 发起端
未自动加入 Ara 失效协议
驱动需管理数据可见性
Ara AW 失效过滤
向 CPU L1 发 line invalidate
同时处理系统方向访存
L1 line invalidation
Crossbar → 主存原子处理 → LLC / SPM → 外存
CPU 属性、SPM 别名和 LLC way 模式共同决定缓存副本存在条件
全路径可见性须包含写缓冲、cache、副本、通知与消费者获取顺序
教材实验：独占高别名 SPM 缓冲区；实验结果不能推导出任意主设备之间的硬件一致性。

## Slide 10
未来共享存储：资源位置、访问路径与协议职责
共享地址空间只是第一步；选择 SPM / SRAM 或 DDR 还会改变容量、延迟和缓存边界。
未来方案 / 待实现与验证
依据：未来 M01 / I01 契约；当前 VRF 不是可被 NPU 共享寻址的 cache
CPU / Ara
任务控制与后处理
现有 LLC 路径
NPU / ISP
独立数据发起端
未来 DDR 旁路
共享 SPM / SRAM 候选
小块数据 / 明确地址与所有权
新增接入路径需单独定义
现有 LLC 路径
缓存副本与脏数据处理
CPU / Ara 维护条件
旁路互连候选
CDC / ID / 带宽与错误
与 LLC 下游汇合
AXI4 DDR CTRL + PHY + DRAM
共用数据布局与可见性协议
普通旁路写也纳入原子 / LRSC 验证
一次任务的协议
谁可写？何时可读？
由谁发布、观察并核对完成？
超时后谁保证设备已停止？

## Slide 11
Cheshire / CVA6 / Ara：计算、控制与存储边界
可选 IP 是否存在由 Cfg 决定；数据箭头表示请求，响应沿相应事务返回。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_soc.sv::gen_ara / i_axi_xbar / i_reg_demux / gen_llc；cheshire_pkg.sv
Cheshire 数字 SoC 边界
CVA6
取指 / 标量 / FPU / MMU
L1 cache 与写缓冲
Ara · 可选
dispatcher / VRF / lanes
VLSU：独立 AXI 访存
其他发起端
Debug SBA / iDMA / Link
VGA / USB 数据请求
指令 / 操作数
MMU / 完成 / 失效协作
AXI Crossbar
每输入译码 / 分流；每目标仲裁；W 路由与 ID 响应跟踪
AXI → Reg 桥
二级地址译码 → 启动 ROM
CLINT / PLIC / MMIO 控制
原子处理 → LLC / SPM
SPM / cache 共用片上阵列
LLC 下游 AXI → 平台外存
Debug / iDMA / Link 目标
配置或对端访问窗口
与各自的发起端口分开
寄存器、引脚与事件
CPU 写 MMIO → 外设状态机 → UART / SPI / I2C / GPIO 引脚
外设 IRQ 经同步 / PLIC 等入口返回 CPU
平台外存边界
仿真：RAM 模型；FPGA：MIG / DDR；ASIC：待采购 CTRL + PHY
CVA6–Ara 控制接口、AXI 数据口、MMIO 与 IRQ 是不同路径

## Slide 12
向量访存：地址翻译与数据搬运是两条路径
控制平面确定地址、权限与异常；数据平面在 AXI 和分布式 VRF 之间传输。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：Ara addrgen / vldu / vstu；CVA6 load_store_unit；cheshire_soc::gen_ara
地址 / 权限 / 异常平面
CVA6 标量寄存器
rs1 = base；rs2 = stride
vstart / 元素索引影响地址
Ara addrgen
base + 元素偏移
可选地址翻译与异常处理
CVA6 MMU / LSU
仲裁翻译、PMP / 权限
物理地址或异常返回
load / store 数据平面
VRF / lanes
store 数据 / index / mask
load 目的寄存器
VLSU · vldu / vstu
队列、重排、字节计数
地址应答与数据完成分开
Ara AXI
AR → / R ←
AW、W → / B ←
系统路径与验收边界
失效过滤 / 位宽适配 → Crossbar → SPM 或 LLC → 外存；AXI 口独立于 CPU L1 数据口
本地 store B 错误处理仍有 TODO；complete 不能单独作为传输成功证据

## Slide 13
AXI Crossbar：7 个发起端、5 个目标与两级译码
示例配置：DefaultCfg + Ara=1；单核、无外部扩展端口。灰线为可达连接；橙/蓝线为两个请求示例。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：hw/cheshire_pkg.sv::gen_axi_in / gen_axi_out / gen_reg_out；hw/cheshire_soc.sv::i_axi_xbar
i_axi_xbar：逐输入分流，逐目标独立仲裁
发起端 / 请求进入 S 端
目标 / 请求离开 M 端
S0 · CVA6 core 0
L1 / ID 适配
DEMUX S0
S1 · Debug / SBA
调试装载发起端
DEMUX S1
S2 · Ara VLSU
失效过滤 / 位宽适配
DEMUX S2
S3 · iDMA 数据
主动搬运内存
DEMUX S3
S4 · Link RX
Serial Link 接收侧
DEMUX S4
S5 · VGA 取帧
读帧缓冲
DEMUX S5
S6 · USB DMA
描述符 / 数据
DEMUX S6
MUX M0
独立仲裁
M0 · Debug 目标
调试模块地址空间；与 SBA 发起端分开
MUX M1
独立仲裁
M1 · AXI → Reg32
原子适配 / cut / 桥 → 下方二级译码
MUX M2
独立仲裁
M2 · LLC / SPM 共用出口
AMO / LRSC → cut / 地址重映射 → LLC
MUX M3
独立仲裁
M3 · iDMA 控制
0x0100_0000 起；与数据发起端 S3 分开
MUX M4
独立仲裁
M4 · Serial Link TX
[0x1_0000_0000, 0x2_0000_0000)
AR / AW 地址译码
W 保存路由；B/R 按来源 ID 返回
请求与响应的归属
输入 ID=2 位 + 7 来源前缀=3 位
Crossbar 目标侧为 5 位；后级可再适配
M1 下游：reg_demux 二次译码
ROM / CLINT / PLIC / SoC / LLC 控制
UART / I2C / SPI / GPIO / Link / VGA / USB
BusErr；本例 CLIC / IRQ Router 均关闭
M2 下游：命中与外存分支
128 KiB 阵列：SPM / cache ways
SPM 或 cache 命中可在片内结束
LLC 下游 → 平台 AXI4 DDR

## Slide 14
PLL、分频与门控：时钟生成和事务跨域分别设计
候选原理图：未指定最终 ASIC 频率、倍频值、电压或域划分。
未来方案 / 待实现与验证
依据：时钟生成通用原理；当前平台边界见 depth-clocks-current
参考时钟
f_ref
PLL 反馈环（简化原理）
参考 ÷N
送相位比较
相位 / 振荡源
闭环调节
反馈 ÷M
锁定状态由平台监测
输出 ÷C0
系统时钟
系统域
复位同步释放
CPU / 互连
输出 ÷C1
门控：停止脉冲
安全开关时钟
外设候选域
本域复位同步
事务通过 CDC
CDC 桥
常开控制的事务顺序
停发 → 排空 → 切换 / lock → 域内复位 / 就绪 → 放行
lock、复位释放与设备可工作是三个不同条件
分频 / 门控 / clock-enable
分频改变周期；门控停止时钟脉冲
clock-enable 决定寄存器是否更新，不是新的时钟域

## Slide 15
CVA6 功能层次：发射、执行、提交与系统接口
以职责和接口组织；不展开每一级流水线电路，也不把图中连线当成精确时序。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：core/cva6.sv / issue_stage.sv / ex_stage.sv / commit_stage.sv
取指前端 / Icache
PC 与指令流
RAS / BTB / BHT 分支预测
译码 / 发射 / scoreboard
操作数、依赖与资源检查
未完成指令与 trans_id 跟踪
CSR / trap 控制
特权级、异常与中断
FS / VS 等运行时状态
整数 / 分支
地址与标量计算
分支结果与控制流
标量 FPU
浮点计算 / fflags
使用前正确设置 FS
标量 load / store
MMU / PMP / Dcache
地址权限与数据返回
Ara 专用接口
请求 / 应答 / pending
Ara 自身 AXI 独立
结果关联与顺序提交
返回结果匹配未完成指令；满足条件后更新架构状态
异常、重定向与资源等待属于控制反馈；本图仅保留主要职责联系

## Slide 16
一次 DDR 读：请求调度与返回数据分别穿过控制器
通用原理图；地址位分配、bank 策略、队列容量与训练寄存器由实际供应商确定。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：DDR 控制器/PHY 通用职责；不表示固定周期，也不代表已完成 DDR 验证
AXI AR 队列
保存地址 / ID / burst
接受 AR 只表示收下请求
映射 / 调度
bank / row / column
处理行命中、冲突、刷新
PHY 命令接口
ACT / READ / PRE
满足器件命令时序
DRAM bank
开行 / 列读 / 刷新
存储阵列输出数据
AXI R 通道
RID / RLAST / RESP
RREADY 背压时保持数据
返回缓冲
按 AXI beat 重组
与原事务 ID 对应
PHY 采样 / 对齐
训练确定采样关系
DQ / DQS 转为内部数据
DQ / DQS
器件返回读数据
引脚电气时序
一次请求的延迟取决于多层状态
行命中可以省去换行操作；行冲突、刷新、仲裁、跨域队列和 R 背压都会改变 AXI 侧观察到的延迟。

## Slide 17
关电域与常开域：隔离、保持、电平转换各有职责
示例 done 为有效高，接收协议允许隔离时钳为 0；实际钳位值按接口协议决定。
未来方案 / 待实现与验证
依据：ASIC 低功耗通用机制；需工艺库、UPF 与平台协议支持
可关断设备域
计算状态机
普通寄存器掉电后丢失
done 输出 / 任务内部状态
电源撤除前先完成事务
常开控制与隔离供电边界
输出隔离单元
隔离有效：done_out = 0
隔离解除：透传 done
钳低不能撤销已接受 AXI
完成邮箱 / 控制器
记录 epoch 与所有权
匹配状态后回收 buffer
处理超时与错误
保持资源：独立供电
仅保存选定状态
关断顺序（需 IP 规范确认）
停发并排空 → 保存必要状态 → 隔离
按平台顺序关时钟 / 电源；处理异常在途事务
恢复顺序与电平兼容
供电 / 时钟稳定 → 复位 → 恢复 / 重建 → 就绪 → 解除隔离
电平转换负责电压兼容；保持负责状态，均不替代隔离

## Slide 18
Crossbar 内部：选择目标、预留 W、归还 ID
2×2 教学模型：普通 AXI4；输入 ID 为 2 位；地址与延迟不使用生产地址图。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：axi_xbar_unmuxed、axi_mux、axi_demux_simple、axi_demux_id_counters（本地 axi 依赖）
路由结构：两套输入状态 × 两套目标仲裁
I0 · CPU
AW / W / AR
DEMUX I0 · 地址分流
AW/AR ID → 目标 + 在途数
w_select_q：W 的目标
w_open：未结束 W 数
目标 0 · mux / 仲裁
AW 轮转仲裁并预留来源
i_w_fifo 保存来源顺序
W 按队首来源前进
T0 · 慢存储
独立背压与响应
I1 · DMA
AW / W / AR
DEMUX I1 · 地址分流
AW/AR ID → 目标 + 在途数
w_select_q：W 的目标
w_open：未结束 W 数
目标 1 · mux / 仲裁
AW 轮转仲裁并预留来源
i_w_fifo 保存来源顺序
W 按队首来源前进
T1 · 快寄存器
独立背压与响应
两笔请求竞争 T0；T1 仲裁器独立
① W 路由先被预留
仲裁决定可能先于外部 AW 握手
背压期间保持决定，避免重复入队
内部 WLAST 握手后 FIFO 才推进
② 最后 W ≠ 写响应完成
B 握手释放写 ID 计数
最后 R 握手释放读 ID 计数
同 ID 跨目标须等原事务释放
③ B / R 按 ID 来源前缀返回
I0/id01 → 001；I1/id01 → 101
返回时按前缀选来源，再去前缀
端口 cut 使内外握手不必同周期

## Slide 19
JTAG 直接装载：主机与目标两条时间线如何汇合
当前保留内部 LLC 的启动基线；VIP 只检查指定配置位，不能由此推断栈和 ROM C 已完成。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：hw/bootrom；sw/lib/crt0.S；elfloader.cpp；vip_cheshire_soc.sv
主机：构建器 / TB / JTAG VIP
目标：ROM / 存储 / 应用
ELF 与链接信息
构建字节、入口、PT_LOAD
map / dump 用于静态核对
复位 PC → Boot ROM
内部 LLC 存在：BIST / SPM 配置
按容量调整栈是独立步骤
VIP 检查 SPM 配置位
CFG_SPM_LOW.bit0
随后请求调试 halt
CPU 进入调试暂停
暂停不自动证明 sp 有效
核对 PC / sp；SBA 写入段
halt → SBA 写装载段
目标存储须可写
按装载规则处理初值与零区
应用 _start / crt0
继承有效栈；gp / BSS / FS
向量入口另正确设置 VS
设置 DPC = ELF entry
resume 后观察 UART / 状态
逐项结果与返回码共同判定
main 与退出状态
计算 / MMIO / UART
scratch2=(code<<1)|1；crt0 ret
halt
段字节
resume
结果
无内部 LLC：平台另供首次栈访问前的存储与有效 sp。Bootrom=0：平台承担第一阶段启动。

## Slide 20
主机上的构建产物：每个文件回答不同问题
C / 汇编是程序描述；目标文件保存编码与重定位；ELF 将符号解析与内存布局落实。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：sw/sw.mk；sw/lib/crt0.S；当前链接脚本与教材 journey 构建入口
journey.c
算法与结果校验
源程序
journey.i
宏展开、包含头文件
预处理结果
journey.s
选定 ISA 的指令序列
编译结果
journey.o
字节、符号、重定位
汇编结果
crt0.o + libsupport.a
入口 / BSS / FS 初始化
UART / CLINT / printf 等实现
库只提供被链接进程序的代码
链接器 + .ld
解析符号与重定位
安排运行地址与装载段
检查容量、对齐与段布局
journey.spm.elf
e_entry：应用入口
PT_LOAD：装载段
文件字节数与运行大小可不同
旁证文件与验收用途
map：段与符号来自哪里；nm：符号地址；dump：反汇编与静态指令。链接成功之后仍须装载、执行和检查数值。

## Slide 21
配置何时生效：源码选择、展开结构与运行状态
同一个选项名可能属于不同阶段；软件写寄存器不能凭空增加 RTL 实例。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire.mk；cheshire_pkg；gen_cva6_cfg；sw/sw.mk
构建输入
展开后的硬件
程序与运行状态
CPU profile / 宏 / targets
SoC Cfg 与 Ara lanes / VLEN
软件 -march / -mabi / .ld
有效 CVA6Cfg 与派生参数
端口数、索引、地址规则
实例存在性与接口位宽
ELF 指令与 ABI / 内存布局
VS / FS、设备 MMIO 状态
存储就绪、有效栈、装载入口
例：增加 AXI 发起端会牵动系统结构
默认 6 来源，加 Ara 为 7；再增加两个外部来源为 9，来源前缀由 3 位增到 4 位。有效组合仍需检查软件与启动契约。

## Slide 22
一次 UART 寄存器访问：地址、寄存器副作用与引脚
同一地址访问谁由译码决定；写入产生什么动作由寄存器语义、访问宽度与设备状态决定。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：UART DIF / HAL；AXI→Reg / APB 适配；UART 寄存器实现
CPU / 驱动
volatile + 正确访问宽度
读取 LSR 检查发送条件
写 THR 提交一个字符
AXI → Reg / APB
地址译码
byte lane / 字节使能
握手与错误响应
寄存器 / TX FIFO
DLAB 选择寄存器用途
写入入队 / 状态更新
访问成功不代表发送结束
串行状态机
波特率分频
起始位 / 数据 / 停止位
TX 引脚输出
同时观察控制寄存器与外部波形
LSR / FIFO 状态
UART TX
可继续写入？FIFO 空？移位器也已空？
三个问题按具体状态位定义判断。
起始位
数据位示意
停止位
其他外设仍沿同一分析方法
W1C、读弹出 FIFO、忙时写入、GPIO 电平都需要各自的寄存器契约；寄存器地址正确只是访问的第一步。

## Slide 23
未来图像系统：流数据、帧缓冲与控制路径分层
LVDS / ISP / NPU 均为待集成模块；带宽与缓存规模必须由分辨率、格式、帧率和访问次数推导。
未来方案 / 待实现与验证
依据：用户产品方向与未来 IP 集成契约；不代表已实现 RTL 或已验证吞吐
像素 / 张量处理通路：每段需要格式、背压与时钟契约
LVDS 接收
解串 / 像素打包
源同步采样 / 跨域 FIFO
ISP
行缓存与图像算法
格式、位宽与边界处理
脉动阵列 / NPU
命令与张量布局
片上复用与 AXI 读写
CPU / Ara
调度与后处理
结果核对 / 下一阶段
共享帧 / 张量缓冲 → AXI4 DDR 子系统
NPU / ISP 数据旁路 LLC：需新增互连、仲裁、ID 与 CDC 契约
所有权、可见性、QoS、背压、异常恢复与带宽预算需联合设计
工程实施边界
独立 cheshire_ara_asic/、固定配置、静态清单；Bender 至多用于一次性离线解析。图中系统仍需正式提取与验证。

## Slide 24
新增 IP：控制面、主动数据面与完成事件独立定义
从只读写寄存器的计算单元起步，再按需求增加 AXI 主端与 IRQ；不改变现有接口就不能假定具备新能力。
未来方案 / 待实现与验证
依据：Cheshire 扩展 Reg / AXI 端口；教材独立 Reg 单元；未来数据面尚需实现
CPU / 驱动
写参数 → START
轮询 STATUS / 读取 RESULT
中断模式仍需检查设备状态
自有 IP 的职责边界
Reg 目标：START / BUSY / DONE / ERROR
地址、字节写、副作用与复位值
忙时提交、参数快照与结果稳定条件
内部状态机 / 计算资源
接受一次任务 → 执行 → 发布结果
局部复位要处理已接受事务
异常结束须保留可诊断状态
可选 AXI 主端
地址 / 长度 / 对齐
ID / 在途 / 错误恢复
共享缓冲区所有权
可选 IRQ → PLIC
设备事件清除
claim / complete
不替代结果检查
系统验收必须跨过接口边界
寄存器副作用 → 一次受控任务 → 数值结果 → 错误 / 超时 / 重置；增加主端还要验证地址权限、缓存可见性与跨域排空。

## Slide 25
外设事件进入 CPU：设备状态、PLIC 与 trap 服务闭环
PLIC 外部中断与 CLINT 定时器走不同入口；complete 不自动清除设备事件。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：PLIC / CLINT 接入；CPU 中断门控；现有驱动与 trap handler
设备事件
FIFO / 状态置位
保持 IRQ 直到按协议清源
PLIC
pending / priority
enable / threshold
CPU CSR 门控
mie / mstatus / mcause
跳转 mtvec 的 trap 入口
软件 handler
识别外部中断 → PLIC claim
读取设备数据 / 清事件
PLIC complete → mret
处理并清设备源，再 complete；避免中断立即重入
PLIC 的 claim / complete
claim 确认待服务来源；complete 结束服务状态
设备电平仍有效时，后续可能再次 pending
CLINT：独立的计时器入口
mtime ≥ mtimecmp → MTIP → CPU 定时器中断
处理后将比较值推迟到下一次到期时间

## Slide 26
64 位 AXI 数据拍中的 32 位寄存器访问
一个 64 位总线拍有 8 个字节 lane；地址、WSTRB、数据位置与读返回必须一致适配。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：AXI byte-lane 语义；cheshire_idma_wrap 与 idma_reg64_2d_reg_top 的当前接口差异
地址 +0：低 32 位有效
地址 +4：高 32 位有效
lane 0
bit 7:0
STRB[0] = 1
有效字节
lane 1
bit 15:8
STRB[1] = 1
有效字节
lane 2
bit 23:16
STRB[2] = 1
有效字节
lane 3
bit 31:24
STRB[3] = 1
有效字节
lane 4
bit 39:32
STRB[4] = 0
不写入
lane 5
bit 47:40
STRB[5] = 0
不写入
lane 6
bit 55:48
STRB[6] = 0
不写入
lane 7
bit 63:56
STRB[7] = 0
不写入
WSTRB = 0x0F；WDATA[31:0] = value
lane 0
bit 7:0
STRB[0] = 0
不写入
lane 1
bit 15:8
STRB[1] = 0
不写入
lane 2
bit 23:16
STRB[2] = 0
不写入
lane 3
bit 31:24
STRB[3] = 0
不写入
lane 4
bit 39:32
STRB[4] = 1
有效字节
lane 5
bit 47:40
STRB[5] = 1
有效字节
lane 6
bit 55:48
STRB[6] = 1
有效字节
lane 7
bit 63:56
STRB[7] = 1
有效字节
WSTRB = 0xF0；WDATA[63:32] = value
桥的写方向
按地址选择 lane → 提取对应 32 位 → 保持字节使能
只改变 typedef 位宽，不会自动完成数据搬移
桥的读方向
32 位寄存器值须回填到正确的 64 位总线 lane
DMA 控制位宽与 HAL ID 访问问题仍待专项验证

## Slide 27
LLC / SPM：两个别名如何访问同一组 ways
默认阵列：8 ways × 256 lines × 8 blocks × 8 B = 128 KiB；图中 way 分配仅示意。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_pkg.sv::get_llc_size；cheshire_soc.sv::gen_llc；axi_llc 依赖
低 SPM 别名 · 0x1000_0000
CPU 属性允许缓存
与高别名映射同一物理阵列
高 SPM 别名 · 0x1400_0000
教材共享实验仅通过此别名访问
仍须遵守缓冲区独占与可见性协议
同一片上阵列：SPM 直接定位，cache 通过标签定位
way 0
16 KiB
way 1
16 KiB
way 2
16 KiB
way 3
16 KiB
way 4
16 KiB
way 5
16 KiB
way 6
16 KiB
way 7
16 KiB
运行时分配可变；切换前处理脏行、栈、数据与在途事务
外存窗口 · 0x8000_0000 起
cache 查标签：命中在片内完成
缺失：必要时脏行写回，再由外存填充
LLC 下游 AXI → 平台内存 / DDR
SPM 地址命中不需要访问 DDR
ROM 主线在内部 LLC 存在时配置全 SPM

## Slide 28
缓冲区交接：地址相同还需要所有权与可见性
以 CPU → 设备 → CPU 为例；三条泳道分别记录写入者、数据可见性和控制通知。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：教材共享缓冲区协议；fence 不替代 cache 清理 / 失效；非硬件自动一致性
CPU 拥有
硬件拥有
CPU 重新拥有
数据操作
可见性操作
控制交接
写源数据 / 描述符
同步缓存并排空必要写入
发布任务 / doorbell
DMA / Ara / 设备读写
完成访问并排空结果写入
发布完成状态 / IRQ
读取并校验结果
acquire / 排序 / 必要失效
确认 token / 回收缓冲区
每次交接分别回答三个问题
请求是否接受？设备是否处理完成？结果是否已对消费者可见？三者不能互相替代。

## Slide 29
七篇、30 章：由系统概念进入实现与验证
每一篇给出后续会消费的知识；章节编号从当前 pages.json 生成，避免沿用旧目录。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
维护依据：scripts/pages.json；离线教材当前目录
第一篇 · 01—03
系统基础与配置
辨认硬件职责、CPU 能力与配置约束
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读
第二篇 · 04—06
ASIC 时钟、复位与电源
理解域边界、启动条件与安全恢复
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读
第三篇 · 07—12
互连与存储系统
跟踪地址、协议、存储和 DDR 事务
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读
第四篇 · 13—17
裸机软件、启动与验证
从源程序、ELF、启动到可观察执行
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读
第五篇 · 18—23
外设、事件与数据搬运
由 MMIO、驱动和外部事件解释设备
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读
第六篇 · 24—26
Ara 向量执行与异构协作
追踪向量指令、共享数据与异构交接
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读
第七篇 · 27—30
IP 集成与 ASIC 工程规划
定义新 IP 契约与工艺平台交付
进入各章后结合本地源码、使用条件与验证边界阅读

## Slide 30
C 对象与运行内存：指令、初值、零初始化与栈
编译器按语义与优化分配存储；局部变量可以留在寄存器，不必全部占栈。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：教材 journey.c；sw/lib/crt0.S；sw/link/common.ldh 与 spm.ld
C 层对象
代码：main / make_value
已初始化：seed = 1
常量：greeting[]
零初始化：result[137]
局部 temporary：可在寄存器
函数参数 / 返回值：依 ABI
.text
机器指令，CPU 按 PC 取指
.misc
常量与已初始化数据：greeting / seed
.bss
运行时空间：137 × 4 = 548 B；crt0 清零
stack / 寄存器
调用保存必要状态；无默认堆
函数调用示例
main → make_value → ret；a0 传参 / 返回值，ra 保存返回地址
跨调用仍需保留的值按 ABI 约定保存
SPM 链接时的栈前提
__stack_pointer$ = 0 表示应用沿用既有栈
不能把 0 写入 sp；首次栈访问前须有有效可写存储

## Slide 31
I2C EEPROM 与 SPI NOR：控制器动作映射到器件协议
固定读 16 字节；下图表示协议阶段与片选边界，不表示按比例绘制的电气时序。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：本地 EEPROM HAL 的 STOP/START 流程；SPI NOR 0x13 读命令；VIP 预填值 0x9a
I2C：SDA / SCL 开漏，需要器件地址和内部地址
START + 写址
选择 EEPROM
16 位内部地址
设定器件读指针
STOP；新 START
本地 HAL 行为
读址 + 16 字节
接收并检查数据
SPI NOR：控制器主动驱动 SCK；一次 CS1 有效覆盖命令、地址和读数据
CS1 有效
选择 Flash
命令 0x13
四字节地址读
四字节地址
指定读取起点
RX 16 字节
检查预期内容
器件协议与平台支持分别验证
EEPROM 当前流程不能标成 repeated START；SD 虽共用 SPI 控制器，但使用不同命令、响应与块校验协议。

## Slide 32
三种访问辨认 SoC：字符输出、数组计算、调试装载
用具体请求区分控制面与数据面；Ara 由 CPU 向量指令驱动，并通过自身 AXI 口访存。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_soc.sv；UART DIF；CVA6–Ara 专用控制接口
① CPU 输出字符
CPU store → UART THR
走寄存器控制路径
Crossbar → AXI/Reg → UART
TX FIFO / 串行状态机 → TX 引脚
② Ara 处理数组
CPU 发向量指令 / 操作数
Ara VLSU 主动读写数据
Crossbar → LLC / SPM
片上命中或 LLC 下游外存
③ Debug 装载程序
主机 JTAG → DTM / DM
SBA 成为 AXI 请求发起端
Crossbar → 目标可写内存
halt / 写段 / DPC / resume
控制寄存器口、主动数据口、完成事件口是不同角色；完整连接结构见下一张系统图。

## Slide 33
AXI 写事务：地址、数据与响应三条独立通道
同一笔两拍写入；AW 与 W 可以独立提出。W 没有 WID，互连需要保存目标与来源。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：本地 axi_xbar / axi_mux / axi_demux_simple；教学事件图，不表示固定周期
发起者
输入 demux
目标 mux
目标设备
AW：addr / ID / LEN=1
W：D0 / STRB / LAST=0
W：D1 / STRB / LAST=1
B：ID / RESP；软件仍需检查结果
路由状态跨周期保存
目标 / 来源 FIFO / 同 ID 在途数
AW 被接收
该接口接受写地址
不代表目标已经写入
W 末拍握手
该接口结束本 burst 数据
B 响应仍可能在途
B 握手并检查 RESP
AXI 写事务响应已返回
设备动作完成语义仍由寄存器定义

## Slide 34
137 个 e32 元素：按实际 vl 分批执行
e32,m1；VLEN=2048 → VLMAX=64。示例 a[i]+b[i]→c[i]，尾部 9 个元素同样需要校验。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：教材 journey.c；RVV vsetvli 语义与当前 Ara 配置；非运行结果
CPU 维护循环状态
启用 VS；a0/a1/a2 = 数组地址
remaining 初值 137
调用 vsetvli 取得实际 vl
Ara 执行一批
vle32 a、b → vadd → vse32 c
本轮只处理 vl 个有效元素
地址增加 vl × 4 字节
循环继续条件
remaining -= vl
非零则再设定 vl
不能每轮固定加 64
内存中的逻辑序列（每格仅表示一段，不代表一个 lane）
第 1 批 · vl=64
元素 0…63
256 B
第 2 批 · vl=64
元素 64…127
256 B
尾批
128…136
9 / 36 B
静态指令证据
ELF 反汇编存在 V 指令
只能确认程序文件内容
执行轨迹证据
目标确实执行向量路径
不能用构建成功代替
数值与边界证据
137 项结果逐项相等
尾部保护字保持预期

## Slide 35
ASIC 交付边界：数字逻辑消费什么，工艺平台提供什么
当前 RTL 的功能边界与未来 SRAM / PLL / PAD / DDR 实现分层；不预设供应商或最终工艺。
未来方案 / 待实现与验证
依据：Cheshire 集成接口；tech_cells_generic；平台启动与配置约定
当前数字系统：CVA6 / Ara / AXI / Reg / LLC / 外设
固定 Cfg、接口类型、软件地址与启动契约；RTL 存在不代表工艺实现可直接签核
存储抽象 → 宏适配
SRAM / ROM 端口、深度、位宽
读延迟、字节写、碰撞语义
DFT / MBIST / 修复脚
多一拍延迟须与消费者匹配
时钟 / 复位 / 电源
PLL、门控与复位同步
安全启动、动态切换与回退
CDC / RDC、隔离与保持
频率 / 电压 / 域划分待确认
外部 IO 与外存
PAD、电平与引脚复用
DDR controller + PHY
训练、命令 / 数据时序与错误
授权接口摘要及受控模型
成套交付与验证
宏模型 + RTL 适配 + 平台固件 + STA / CDC / RDC 约束 + DFT / MBIST + 电源意图；依次验收单元、平台启动和系统回归。

## Slide 36
从 C 到执行：主机产物如何变成目标内存与 CPU 状态
JTAG 直接加载路径；自主介质启动另由 ROM 按 GPT/raw 等规则读取镜像。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：sw/lib/crt0.S；hw/bootrom；elfloader.cpp；vip_cheshire_soc.sv
主机侧：字节、布局与入口
目标侧：存储、寄存器与执行
journey.c + crt0 + 支持库
预处理 / 编译 / 汇编 / 链接
ELF / map / dump
PT_LOAD 决定段字节与地址
e_entry 决定应用入口
主机 / VIP ELF loader
解析段 → JTAG SBA 写内存
设置 DPC → resume
复位 PC → Boot ROM
时钟 / 复位与存储初始化
独立确认首次栈访问条件
目标处于 halt 且存储可写
代码、初值到达段地址
目标寄存器可由调试接口设置
_start → crt0 → main
gp / BSS / FS；向量入口设置 VS
MMIO / UART / 数值与退出状态
段字节
DPC / resume
三个地址属于不同阶段
复位 PC：最早取指位置；ELF e_entry：应用入口；main：由启动代码调用的 C 函数。它们不能互相替代。

## Slide 37
配置契约：profile、SoC Cfg、软件与运行状态共同约束
编译时配置生成硬件能力；软件 ISA / ABI / 链接布局必须与硬件及启动环境匹配。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_pkg::gen_cva6_cfg / gen_axi_in/out；build_config_pkg；sw/sw.mk
CPU 配置链
系统结构配置链
软件构建链
CVA6 profile
ISA / cache / 资源原值
gen_cva6_cfg
平台覆盖 PMP / CLIC 等字段
再由 build_config 派生内部能力
Cheshire Cfg
Cfg.Ara / 核数 / 外设开关
Ara lanes / VLEN
端口、类型与地址规则
gen_axi_in / out / reg
数量变化影响索引与来源 ID
工具链 / 源码 / 库
-march / -mabi / 链接脚本
启动对象与驱动头文件
ELF / map / dump
字节、符号、入口与装载段
不能由编译成功推断目标运行
覆盖
RTL 展开：CVA6 / Ara / 互连 / LLC / 外设
装载程序与有效硬件匹配
运行时初始化不是再次生成硬件
VS / FS、MMIO 配置、存储就绪、有效栈与入口：软件使用已存在的资源；SELCFG 不会自动替换 CPU profile。