## Slide 1
当前时钟与事件：SoC 主域、异步入口、FPGA DDR 域
时钟域由真实连接划分；UART / SPI / I2C 的分频节拍不自动成为独立 SoC 输入时钟。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire_soc.sv；target/xilinx/src/dram_wrapper_xilinx.sv；各外设同步逻辑
clk_i / rst_ni：SoC 主时钟域
CVA6 / Ara / AXI / LLC / Reg
LLC 下游 AXI 仍属于 clk_i
外设状态机在其实际连接域运行
DM ndmreset_o 在本 SoC 未连接
rtc_i
CLINT 同步后计数
JTAG tck / trst_n
DTM → DMI 跨域
Serial Link RX clock
源同步接收与跨域 FIFO
USB PHY clock/reset
PHY 域与系统逻辑
GPIO / 外部 IRQ
按配置同步 → 中断控制
AXI CDC
FPGA 平台
跨域事务队列
MIG UI clock 域
DDR 控制器 / PHY
平台复位与校准
跨域不是只给信号加寄存器
单比特事件、计数、多位数据和 AXI 事务需不同同步契约；FIFO / CDC 的两侧复位还需协调在途事务。