## Slide 1
未来 ASIC：时钟、复位、电源分别划分责任
下列域为候选边界；具体频率、电压、PLL 数量和电源意图尚未冻结。
未来方案 / 待实现与验证
依据：平台启动与配置约定；工艺/IP 交付待确认
常开控制候选域
参考时钟 / 安全启动源
PLL lock 同步与切换策略
复位原因 / 超时 / 故障回退
门控、隔离与保持控制
固件可重复访问的配置接口
CPU / Ara / SRAM
同域或分域由时序与功耗决定
SRAM 宏与复位策略配套
DDR CTRL / PHY
参考时钟与训练 / 校准
init done 后允许新内存事务
NPU / ISP 候选域
跨域 FIFO / AXI CDC
停发、排空、隔离与状态恢复
PAD / LVDS / 外部 IO
电平与源同步采样
CDC / RDC 与引脚约束
域边界交付需要成套证据
时钟约束 + 复位时序 + CDC/RDC + 电源意图/库单元 + 固件控制 + 故障恢复测试；图中候选域不是已实现电源域。