## Slide 1
向量访存：地址翻译与数据搬运是两条路径
控制平面确定地址、权限与异常；数据平面在 AXI 和分布式 VRF 之间传输。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：Ara addrgen / vldu / vstu；CVA6 load_store_unit；cheshire_soc::gen_ara
地址 / 权限 / 异常平面
CVA6 标量寄存器
rs1 = base；rs2 = stride
vstart / 元素索引影响地址
Ara addrgen
base + 元素偏移
可选地址翻译与异常处理
CVA6 MMU / LSU
仲裁翻译、PMP / 权限
物理地址或异常返回
load / store 数据平面
VRF / lanes
store 数据 / index / mask
load 目的寄存器
VLSU · vldu / vstu
队列、重排、字节计数
地址应答与数据完成分开
Ara AXI
AR → / R ←
AW、W → / B ←
系统路径与验收边界
失效过滤 / 位宽适配 → Crossbar → SPM 或 LLC → 外存；AXI 口独立于 CPU L1 数据口
本地 store B 错误处理仍有 TODO；complete 不能单独作为传输成功证据