## Slide 1
一次 DDR 读：请求调度与返回数据分别穿过控制器
通用原理图；地址位分配、bank 策略、队列容量与训练寄存器由实际供应商确定。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：DDR 控制器/PHY 通用职责；不表示固定周期，也不代表已完成 DDR 验证
AXI AR 队列
保存地址 / ID / burst
接受 AR 只表示收下请求
映射 / 调度
bank / row / column
处理行命中、冲突、刷新
PHY 命令接口
ACT / READ / PRE
满足器件命令时序
DRAM bank
开行 / 列读 / 刷新
存储阵列输出数据
AXI R 通道
RID / RLAST / RESP
RREADY 背压时保持数据
返回缓冲
按 AXI beat 重组
与原事务 ID 对应
PHY 采样 / 对齐
训练确定采样关系
DQ / DQS 转为内部数据
DQ / DQS
器件返回读数据
引脚电气时序
一次请求的延迟取决于多层状态
行命中可以省去换行操作；行冲突、刷新、仲裁、跨域队列和 R 背压都会改变 AXI 侧观察到的延迟。