## Slide 1
关电域与常开域：隔离、保持、电平转换各有职责
示例 done 为有效高，接收协议允许隔离时钳为 0；实际钳位值按接口协议决定。
未来方案 / 待实现与验证
依据：ASIC 低功耗通用机制；需工艺库、UPF 与平台协议支持
可关断设备域
计算状态机
普通寄存器掉电后丢失
done 输出 / 任务内部状态
电源撤除前先完成事务
常开控制与隔离供电边界
输出隔离单元
隔离有效：done_out = 0
隔离解除：透传 done
钳低不能撤销已接受 AXI
完成邮箱 / 控制器
记录 epoch 与所有权
匹配状态后回收 buffer
处理超时与错误
保持资源：独立供电
仅保存选定状态
关断顺序（需 IP 规范确认）
停发并排空 → 保存必要状态 → 隔离
按平台顺序关时钟 / 电源；处理异常在途事务
恢复顺序与电平兼容
供电 / 时钟稳定 → 复位 → 恢复 / 重建 → 就绪 → 解除隔离
电平转换负责电压兼容；保持负责状态，均不替代隔离