## Slide 1
Crossbar 内部：选择目标、预留 W、归还 ID
2×2 教学模型：普通 AXI4；输入 ID 为 2 位；地址与延迟不使用生产地址图。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：axi_xbar_unmuxed、axi_mux、axi_demux_simple、axi_demux_id_counters（本地 axi 依赖）
路由结构：两套输入状态 × 两套目标仲裁
I0 · CPU
AW / W / AR
DEMUX I0 · 地址分流
AW/AR ID → 目标 + 在途数
w_select_q：W 的目标
w_open：未结束 W 数
目标 0 · mux / 仲裁
AW 轮转仲裁并预留来源
i_w_fifo 保存来源顺序
W 按队首来源前进
T0 · 慢存储
独立背压与响应
I1 · DMA
AW / W / AR
DEMUX I1 · 地址分流
AW/AR ID → 目标 + 在途数
w_select_q：W 的目标
w_open：未结束 W 数
目标 1 · mux / 仲裁
AW 轮转仲裁并预留来源
i_w_fifo 保存来源顺序
W 按队首来源前进
T1 · 快寄存器
独立背压与响应
两笔请求竞争 T0；T1 仲裁器独立
① W 路由先被预留
仲裁决定可能先于外部 AW 握手
背压期间保持决定，避免重复入队
内部 WLAST 握手后 FIFO 才推进
② 最后 W ≠ 写响应完成
B 握手释放写 ID 计数
最后 R 握手释放读 ID 计数
同 ID 跨目标须等原事务释放
③ B / R 按 ID 来源前缀返回
I0/id01 → 001；I1/id01 → 101
返回时按前缀选来源，再去前缀
端口 cut 使内外握手不必同周期