## Slide 1
JTAG 直接装载：主机与目标两条时间线如何汇合
当前保留内部 LLC 的启动基线；VIP 只检查指定配置位，不能由此推断栈和 ROM C 已完成。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：hw/bootrom；sw/lib/crt0.S；elfloader.cpp；vip_cheshire_soc.sv
主机：构建器 / TB / JTAG VIP
目标：ROM / 存储 / 应用
ELF 与链接信息
构建字节、入口、PT_LOAD
map / dump 用于静态核对
复位 PC → Boot ROM
内部 LLC 存在：BIST / SPM 配置
按容量调整栈是独立步骤
VIP 检查 SPM 配置位
CFG_SPM_LOW.bit0
随后请求调试 halt
CPU 进入调试暂停
暂停不自动证明 sp 有效
核对 PC / sp；SBA 写入段
halt → SBA 写装载段
目标存储须可写
按装载规则处理初值与零区
应用 _start / crt0
继承有效栈；gp / BSS / FS
向量入口另正确设置 VS
设置 DPC = ELF entry
resume 后观察 UART / 状态
逐项结果与返回码共同判定
main 与退出状态
计算 / MMIO / UART
scratch2=(code<<1)|1；crt0 ret
halt
段字节
resume
结果
无内部 LLC：平台另供首次栈访问前的存储与有效 sp。Bootrom=0：平台承担第一阶段启动。