## Slide 1
配置何时生效：源码选择、展开结构与运行状态
同一个选项名可能属于不同阶段；软件写寄存器不能凭空增加 RTL 实例。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：cheshire.mk；cheshire_pkg；gen_cva6_cfg；sw/sw.mk
构建输入
展开后的硬件
程序与运行状态
CPU profile / 宏 / targets
SoC Cfg 与 Ara lanes / VLEN
软件 -march / -mabi / .ld
有效 CVA6Cfg 与派生参数
端口数、索引、地址规则
实例存在性与接口位宽
ELF 指令与 ABI / 内存布局
VS / FS、设备 MMIO 状态
存储就绪、有效栈、装载入口
例：增加 AXI 发起端会牵动系统结构
默认 6 来源，加 Ara 为 7；再增加两个外部来源为 9，来源前缀由 3 位增到 4 位。有效组合仍需检查软件与启动契约。