## Slide 1
一次 UART 寄存器访问：地址、寄存器副作用与引脚
同一地址访问谁由译码决定；写入产生什么动作由寄存器语义、访问宽度与设备状态决定。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：UART DIF / HAL；AXI→Reg / APB 适配；UART 寄存器实现
CPU / 驱动
volatile + 正确访问宽度
读取 LSR 检查发送条件
写 THR 提交一个字符
AXI → Reg / APB
地址译码
byte lane / 字节使能
握手与错误响应
寄存器 / TX FIFO
DLAB 选择寄存器用途
写入入队 / 状态更新
访问成功不代表发送结束
串行状态机
波特率分频
起始位 / 数据 / 停止位
TX 引脚输出
同时观察控制寄存器与外部波形
LSR / FIFO 状态
UART TX
可继续写入？FIFO 空？移位器也已空？
三个问题按具体状态位定义判断。
起始位
数据位示意
停止位
其他外设仍沿同一分析方法
W1C、读弹出 FIFO、忙时写入、GPIO 电平都需要各自的寄存器契约；寄存器地址正确只是访问的第一步。