## Slide 1
未来图像系统：流数据、帧缓冲与控制路径分层
LVDS / ISP / NPU 均为待集成模块；带宽与缓存规模必须由分辨率、格式、帧率和访问次数推导。
未来方案 / 待实现与验证
依据：用户产品方向与未来 IP 集成契约；不代表已实现 RTL 或已验证吞吐
像素 / 张量处理通路：每段需要格式、背压与时钟契约
LVDS 接收
解串 / 像素打包
源同步采样 / 跨域 FIFO
ISP
行缓存与图像算法
格式、位宽与边界处理
脉动阵列 / NPU
命令与张量布局
片上复用与 AXI 读写
CPU / Ara
调度与后处理
结果核对 / 下一阶段
共享帧 / 张量缓冲 → AXI4 DDR 子系统
NPU / ISP 数据旁路 LLC：需新增互连、仲裁、ID 与 CDC 契约
所有权、可见性、QoS、背压、异常恢复与带宽预算需联合设计
工程实施边界
独立 cheshire_ara_asic/、固定配置、静态清单；Bender 至多用于一次性离线解析。图中系统仍需正式提取与验证。