## Slide 1
外设事件进入 CPU：设备状态、PLIC 与 trap 服务闭环
PLIC 外部中断与 CLINT 定时器走不同入口；complete 不自动清除设备事件。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
源码：PLIC / CLINT 接入；CPU 中断门控；现有驱动与 trap handler
设备事件
FIFO / 状态置位
保持 IRQ 直到按协议清源
PLIC
pending / priority
enable / threshold
CPU CSR 门控
mie / mstatus / mcause
跳转 mtvec 的 trap 入口
软件 handler
识别外部中断 → PLIC claim
读取设备数据 / 清事件
PLIC complete → mret
处理并清设备源，再 complete；避免中断立即重入
PLIC 的 claim / complete
claim 确认待服务来源；complete 结束服务状态
设备电平仍有效时，后续可能再次 pending
CLINT：独立的计时器入口
mtime ≥ mtimecmp → MTIP → CPU 定时器中断
处理后将比较值推迟到下一次到期时间