## Slide 1
缓冲区交接：地址相同还需要所有权与可见性
以 CPU → 设备 → CPU 为例；三条泳道分别记录写入者、数据可见性和控制通知。
当前源码结构 / 教学示意；非运行证据
依据：教材共享缓冲区协议；fence 不替代 cache 清理 / 失效；非硬件自动一致性
CPU 拥有
硬件拥有
CPU 重新拥有
数据操作
可见性操作
控制交接
写源数据 / 描述符
同步缓存并排空必要写入
发布任务 / doorbell
DMA / Ara / 设备读写
完成访问并排空结果写入
发布完成状态 / IRQ
读取并校验结果
acquire / 排序 / 必要失效
确认 token / 回收缓冲区
每次交接分别回答三个问题
请求是否接受？设备是否处理完成？结果是否已对消费者可见？三者不能互相替代。